Открытое Акционерное Общество

«УРАЛГРАЖДАНПРОЕКТ"

620027 РОССИЯ г. Екатеринбург, Httr: www.ugp66.ru Тел. (343) 388-25-94. Факс (343) 388-25-36 ugp@r66.ru

Инв. №1634-10

Экз. №

Заказчик:  Администрация

Байкаловского муниципального района

проект  планировки и межевания

для строительства малоэтажной жилой застройки

в деревне Субботина площадью 6.2 га

Положения о размещении объектов и характеристиках планируемого развития территории и межевании

Обозначение: 0162300013913000019-03/136-9742-00-ПП.ПМ.П3 2

#### Генеральный директор						А.И. Чугункин

#### Технический директор						Г.Г. Котлов

Начальник МГП							В.А. Путилов

Главный градостроитель проекта				В.А. Путилов

# Екатеринбург

2013

ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН АВТОРСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ

МАСТЕРСКОЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА В СОСТАВЕ:

Управляющий,  главный градостроитель проекта	Путилов В.А

Архитектурно-планировочная часть:

Ведущий градостроитель	Теплоухова Л.Л.

Экономика:

Эксперт-экономист градостроительства

и. о. руководителя бригады	Беляева З.А.

Транспортная инфраструктура:

Эксперт транспортного развития территорий	Маслова И.В.

Инженерная инфраструктура:

Эксперт инженерного обеспечения территорий,

и.о. руководителя бригады	Леготина Э.Ю.

Старший специалист инженерного обеспечения территорий	Самойлина Е.В.

Охрана окружающей среды,

Инженерная подготовка территории:

Эксперт по инженерной подготовке территорий,

и. о. руководителя группы	Заика С.В.

Графическое оформление:

Старший инженер                                                                                 Зарянкина А.Р.

Старший специалист инженерного обеспечения территорий	 Самойлина Е.В.

# СОСТАВ ПРОЕКТА

| Книга, лист | Наименование, масштаб | Гриф секретн. | Инв. номер | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
| Утверждаемая часть |
| ПЗ 1 | Положения о размещении объектов и характеристиках планируемого развития территории и межевании | н/с | 1634-10 | 1 книга |
| Материалы по обоснованию |
| ПЗ 2 | Пояснительная записка | н/с | 1635-10 | 1 книга |
| ПЗ 3 | Расчеты по инженерному оборудованию (приложение в 1 экз. в архиве) | н/с | 1636-10 | 1 книга |
| 2. Графические материалы |
| Основная часть (утверждаемая) |
| 1 | План красных линий (основной чертеж), М 1:2000 | н/c | 1637-10 | 1 лист |
| 2 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений, М 1:2000 | н/с | 1638-10 | 1 лист |
| 3 | Разбивочный чертеж красных линий, М 1:2000 Ведомость расчета координат осей улиц и красных линий | н/с | 1639-10 | 1 лист |
| 4 | Проект межевания территории, М 1:2000 | н/с | 1640-10 | 1 лист |
| Материалы по обоснованию |
| 5 | Схема расположения элемента планировочной структуры, М 1:5000 | н/с | 1641-10 | 1 лист |
| 6 | Схема использования территории и границ зон с особыми условиями использования территорий, М 1:2000 | н/с | 1642-10 | 1 лист |
| 7 | Схема организации улично-дорожной сети, движения транспорта, М 1:2000 | н/с | 1643-10 | 1 лист |
| 8 | Схема мероприятий ИТМ ГОЧС, вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М 1:2000 | н/с | 1644-10 | 1 лист |
| 9 | Демонстрационные материалы | н/с | - | 3 листа |
| 3. Материалы проекта на электронном носителе |
| CD-R | Текстовые и графические материалы проекта (с электронной базой MapInfo) | н/с | 15 | CD-R |
| CD-R | Текстовые и графические материалы проекта (для согласований) | н/с | 16 | CD-R |

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ	                                                          		4

2.  проект  планировки

2.1. Характеристика планируемого развития территории	 			4

2.2. Характеристика развития систем социального и транспортного

обслуживания и инженерно-технического обеспечения				5

2.3. Мероприятия по снижению воздействия на окружающую

природную среду            								7

2.4. Зоны с особыми условиями использования территории                                7

2.5.  Размещение объектов строительства						8

2.5.  Технико-экономические показатели проекта планировки			9

3.  проект  межевания 								10

3.1.  Проектные предложения по формированию земельных участков		10

3.2.  Технико-экономические показатели проекта межевания			15

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ

1.1. Проект планировки и межевания территории для строительства малоэтажной жилой застройки в деревне Субботина площадью 6,2 га,  расположенного на территории муниципального образования Баженовское сельское поселение выполнен мастерской генерального плана института «Уралгражданпроект» в 2013 г. по заказу администрации Байкаловского муниципального района на основании муниципального контракта № 0162300013913000019-03/136-9742 от 20.08.2013 г и задания на разработку проекта планировки и межевания.

Проект планировки разработан в целях размещения объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иных объектов капитального строительства.

За исходный год в проекте принят 2012 год (01.01.2013 г.). Проектный срок – 2020 г.

2.  проект  планировки

2.1.  Характеристика планируемого развития территории

Граница проекта планировки территории включает территорию площадью 9,82 га.

Проектируемая территория расположена в восточной части Деревни Субботина Баженовского сельского поселения, в существующей границе населённого пункта, предназначена для размещения  индивидуальной жилой застройки.

Проектируемая территория ограничена:

с севера – жилой застройкой д. Субботина

с востока – земли населенного пункта д.  Субботина,

с юга – земли населенного пункта д.  Субботина,

с запада – улица Уральская.

Численность населения составит на проектный срок – 98 человек.

Коэффициент плотности застройки – 0,04.

Плотность населения составит – 15 чел. / га

Архитектурно-планировочное решение

Архитектурно-планировочная структура решена в соответствии с Генеральным планом д. Субботина Ее составляют следующие основные элементы:

- 	главная планировочная ось – ул. Новая (усл.), связывает жилой район с ул. Береговая и

- 	въезд в жилой район осуществляется с улиц Новая (усл.), Уральская и Береговая;

-	зоны планируемого размещения объектов капитального строительства.

На территории жилого района выделяются границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, а именно:

- 	зоны индивидуальной жилой застройки;

- 	зоны улично-дорожной сети;

-	зона озеленения общего пользования.

2.2. Характеристика развития систем социального и транспортного обслуживания

и инженерно-технического обеспечения

2.2.1. Развитие системы социального обслуживания

Жилищное строительство. В границе проекта предлагается разместить 35 одноквартирных жилых домов усадебного типа. Площадь одного дома, в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации, принята в среднем - 70 м2 общей площади. Объём жилищного строительства на проектируемой территории составит 2450 м2 общей площади жилых помещений. Этажность жилых зданий – 1-2 этажа. Средняя площадь приусадебного участка  - 0,15-0,18 га.

Всего жилищный фонд в границе проекта составит 2486 м2 общей площади жилых помещений, в том числе существующий сохраняемый – 36  м2 общей площади, новое строительство – 2450 м2 общей площади жилых помещений. Всего численность населения, при коэффициенте семейности 2,7, составит 98 человек, в том числе в существующем сохраняемом – 3 человека, в новом – 95 человек.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит  25,4 м2/чел. Средняя плотность населения на проектируемой территории составит 15 чел./га.

Объекты социального и коммунально-бытового назначения

### В соответствии с Генеральным планом Баженовского сельского поселения применительно к д. Субботина  (институт «ГЕО», 2011 г.), на проектируемой территории объекты социального и коммунально-бытового назначения не размещаются.

2.2.2. Развитие системы транспортного облуживания

Принята следующая классификация  уличной сети  проектируемой территории:

- основная улица в жилой застройке;

- второстепенная улица в жилой застройке.

Транспортное обслуживание проектируемой территории осуществляется с основных и второстепенных улиц Уральская, Новая 1, Новая 2.

Протяженность уличной сети в проектируемых границах  составит 1,57 км, в том числе: основных улиц в жилой застройке -  0,68 км, второстепенных улиц в жилой застройке – 0,89 км.

2.2.3.Развитие системы инженерно-технического обеспечения

Водоснабжение

Водопотребление района составит 33,96 м3/сут.

В районе проектируется централизованная система хоз-питьевого водоснабжения. Для определения наиболее оптимального местоположения источника проектом предлагается выполнить комплекс поисково-оценочных и разведочных гидрогеологических работ.

Кроме того, необходимо разработать проект организации зон санитарной охраны источника водоснабжения.

Система водоснабжения района принята кольцевая, диаметры водоводов 110 мм.

Обеспеченность жилой застройки района водой путём ввода в дома составит 100%.

Пожаротушение в районе проектируется из системы хоз-питьевого водоснабжения.

При расчете диаметров водопроводной сети учтены потребности воды на наружное пожаротушение.

Для водоснабжения района необходимо:

- оборудовать источник водоснабжения;

- построить водопроводный узел и подающие водоводы от источника;

- проложить по территории района водоводы от водопроводного узла Д-110 мм протяженностью 1,57 км;

Хозяйственно-бытовая канализация

Объем хозяйственно-бытовых стоков района составит 27,1 м3/сут (расход приведен максимально-суточный).

В районе проектируется централизованная система хоз-бытовой канализации.

Хозяйственно-бытовые стоки района системой самотечно-напорных коллекторов с двумя насосными станциями перекачки отводятся на блочные очистные сооружения с полезной производительностью 27,1 м3/сут.

Очистные сооружения проектируются на левобережье р. Иленка, юго-восточнее района за его границей на расстоянии 100 м. Сброс очищенных стоков проектируется в р. Иленку.

Диаметры самотечных коллекторов проектируемого района –225 мм, напорных – 63 мм.

Обеспеченность жилой застройки района централизованной системой канализации принята 100%.

Для канализования района необходимо:

- проложить по улицам района самотечные коллекторы:

Д- 225 мм протяженностью 1,360 км;

- проложить напорные коллекторы 2Д 63 мм протяженностью 0,235 км;

- построить две насосных станции перекачки;

- построить блочные очистные сооружения.

Теплоснабжение

Теплопотребление жилой застройки района составит 0,52  ГКал/час (0,60 МВт).

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) жилой застройки района проектируется от поквартирных газовых водонагревателей.

Электроснабжение

Электропотребление жилой застройки района составит 0,141 МВт.

Электроснабжение района проектируется от системы электроснабжения деревни, источником которой является электроподстанция Баженово 110/10 кВ.

Для подачи электроэнергии потребителям района предлагается строительство отпайки от опоры №29 фидера "Мир" 10 кВ, подающего электроэнергию в деревню, через трансформаторную подстанцию (ТП) 10/0,4 кВ, проектируемую на территории района по ул. Уральской.

Для электроснабжения района необходимо:

- строительство в районе одной трансформаторной подстанции;

- строительство ВЛ 10 кВ от опоры №29 фидера 10 кВ "Мир".

Газоснабжение

Газопотребление жилой застройки района составит 75,0 м3/час.

Газоснабжение района принято от проектируемой системы газоснабжения деревни. Подача газа к потребителям района проектируется по системе газопроводов низкого давления.

Обеспеченность жилой застройки района природным газом принята 100%.

Для газоснабжения района необходимо:

- построить систему газоснабжения деревни.

Телефонизация, радиофикация и телевидение

При 100% обеспечении населения района стационарными телефонами потребность в телефонных номерах составит 39 номеров.

Учитывая, что фиксированная связь становится менее востребованной, проектом предполагается обеспечение жилой застройки проектируемого района всеми видами коммуникационных услуг (телефонными номерами, Интернетом, цифровым телевидением и т.д.) по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС).

Для этого необходимо строительство волоконно-оптической линии связи до д.Субботина с разводкой сети ВОЛС по улицам проектируемого района.

Кроме того, предлагается обеспечение населения района сотовой связью. Операторы сотовой связи в деревне – Мотив, Мегафон и проектируется МТС.

Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Защита проектируемой застройки от паводка 1% обеспеченности включает сплошную подсыпку до незатопляемых отметок. Высота подсыпки составит от 0 до 1,5 м, на локальном участке – до 2,3 м. Общая площадь подсыпки составит 5,92 га, общий объем грунта подсыпки - 68,50 тыс.куб.м.

Вертикальная планировка участков с подсыпкой минеральным грунтом  предлагается на землях общего пользования и землях застройки. Объем земляных масс подсыпки грунтом представлен в табл.  2.2.1

Таблица 2.2.1

|  | Площадь подсыпки, га | Объем подсыпки минеральным грунтом, тыс. куб. м |
| --- | --- | --- |
| Земли общего пользования | 1,78 | 20,50 |
| Земли застройки | 4,14 | 47,60 |
| Итого | 5,92 | 68,10 |

Поверхностный водоотвод предусматривается посредством самотечной открытой сети дождевой канализации на площадку локальных очистных сооружений, рекомендуемую к размещению юго-восточнее площадки проектирования. Расчетная площадь водосбора локальных очистных сооружений в границах проектируемой территории составит 7 га.

Протяженность открытой сети дождевой канализации на первую очередь составит            1,63 км. Выпуск очищенных стоков будет осуществляться в р. Ница.

2.3.  Мероприятия по снижению воздействия на окружающую природную среду

- Установлены нормативные размеры санитарно-защитных зон коммунальных объектов.

- Предложено создание оптимальной системы магистральных и жилых улиц.

- Предложено оборудование застройки полным инженерным благоустройством, с обеспечением централизованных систем хоз-питьевого водоснабжения и утилизацией всех продуктов жизнедеятельности населения: устройством системы хоз-бытовой канализации, вывоз твердых бытовых отходов.

2.4. Зоны с особыми условиями использования территории

Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных, инженерно-технических и санитарно-технических объектов устанавливается в целях обеспечения безопасности населения в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории - нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования этих объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области окружающей среды.

Зона затопления весенне-осенним паводком 1% обеспеченности

В соответствии с п.13.6 СП 42.13330.2011 функционирование объектов непостоянного пребывания людей в зоне затопления паводком 1% обеспеченности  не запрещено.

Новое строительство жилых и общественных зданий возможно после проведения мероприятий по защите территории от паводкового затопления 1% обеспеченности.

2.5. Размещение объектов строительства

Таблица 2.5.1

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Проектный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 1.1 | Новое жилищное строительство | кв. м общей площади жилых помещений | 2450 |
| 1.2 | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | участок | 35 |
| 2 | ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| 2.1 | Протяженность уличной сети в проектируемых границах | км | 1,57 |
| 3 | ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| 3.1. | Водоводы | км | 1,57 |
| 3.2. | Самотечные канализационные коллекторы | км | 1,36 |
| 3.3. | Напорные канализационные коллекторы | км | 0,235 |
| 3.4. | Насосные станции перекачки | ед | 2 |
| 3.5. | Очистные сооружения хоз-бытовой канализации | ед | 1 |
| 3.6. | Трансформаторная подстанция | ед | 1 |
| 3.7. | ВЛ 10 кВ от опоры №29 фидера 10 кВ "Мир" |  | + |
| 3.8. | Газопроводы низкого давления |  | + |
| 3.9. | Волоконно-оптические линии связи |  | + |
| 3.10 | Локальные очистные сооружения дождевой канализации | ед. | 1 |

2.6. Технико-экономические показатели проекта планировки

Таблица 2.6.1.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Проектный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Территория в границе проекта планировки | га | 9,82 | 9,82 |
| 1.2 | Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, | га |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Жилого назначения, из них: | га | 0,26 | 6,62 |
|  | - индивидуальной жилой застройки | га | 0,26 | 6,62 |
|  | Общественно- делового назначения | га | - | - |
|  | Инженерной инфраструктуры | га | - | 0,02 |
|  | Транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  | Рекреационного назначения | га | - | - |
|  | Сельскохозяйственного использования | га | 8,86 | - |
|  | Улично-дорожной сети | га | 0,70 | 2,59 |
|  | Иных зон (скотопрогоны) | га | - | 0,59 |
| 1.3 | Из общей площади, территории общего пользования - всего | га кв.м\чел | 0,70/2333 | 3,18/323 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | га кв.м\чел | - | - |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | га кв.м\чел | 0,70/2333 | 2,59/263 |
|  | иные территории (скотопрогоны) | га кв.м\чел | - | 0,59/60 |
| 1.4 | Коэффициент застройки |  | 0,01 | 0,04 |
| 1.5 | Коэффициент плотности застройки |  | 0,01 | 0,04 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | человек | 3 | 98 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | - | 15 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | кв. м | 36 | 2486 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | - | 1 - 2 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | кв. м | - | 36 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда | кв. м | - | - |
| 3.5 | Из общего объёма убыли жилищного фонда убыль: |  | - |  |
| 3.5.1 | по техническому состоянию | кв. м | - | - |
| 3.6 | Новое жилищное строительство | кв. м | - | 2450 |
|  | в том числе: |  | - |  |
|  | индивидуальной жилой застройки | кв. м | - | 2450 |
| 4 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность уличной сети – всего | км | -_ | 1,57 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Основные улицы в жилой застройке | км | - | 0,68 |
|  | Второстепенные улицы в жилой застройке | км | - | 0,89 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | куб.м/сут. | ( | 33,96 |
| 6.2 | Водоотведение | куб.м/сут. | ( | 27,1 |
| 6.3 | Теплопотребление | Гкал/ч МВт | ( | 0,52 0,60 |
| 6.4 | Электропотребление | МВт | ( | 0,141 |
| 6.5 | Газопотребление | куб.м/ч | ( | 75,0 |
| 6.6 | Необходимое количество телефонных номеров | номеров | ( | 39 |
| 6.7 | Количество твердых бытовых отходов | тыс. куб. м/год тыс.тонн/год | ( | 0,073 0,215 |
| 6.8 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке |  |  |  |
| 6.8.1 | Подсыпка участков жилой застройки | га/ тыс.куб.м | - | 4,14/ 47,60 |
| 6.8.2 | Подсыпка земель общего пользования | га/ тыс.куб.м | - | 1,78 / 20,50 |
| 6.8.3 | Открытая дождевая канализация | км | - | 1,63 |
| 6.8.4 | Локальные очистные сооружения дождевой канализации | кол. | - | 1 |

3.  проект  межевания

  - Проектные предложения по формированию земельных участков

3.1.1. Общие положения

- Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных проектами планировки территорий (в границах установленных красных линий).

Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления:

- границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

- границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе Проекта планировки и межевания территории для строительства малоэтажной жилой застройки в деревне Субботина,  расположенного на территории Баженовского сельского  поселения.

3. Проект межевания территории разрабатывается в соответствии с генеральным планом и Правилами землепользования и застройки Баженовского сельского  поселения

4. Проект межевания является первым шагом при формировании объекта недвижимости.

- Целями формирования объекта недвижимости являются:

- юридическое обеспечение целостности комплекса недвижимого имущества, как единой вещи;

- обеспечение возможности развития недвижимого имущества.

- В проекте межевания территории жилого района эти цели достигаются путем межевания на принципах рационального землеустройства.

7. При разработке проекта межевания территории также соблюдены следующие требования:

- границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним;

- границы существующих землепользователей при разработке проекта межевания территории не подлежат изменению, за исключением случаев изъятия земель для государственных и общественных нужд в соответствии с законодательством или при согласии землепользователя на изменение границ земельных участков;

- межеванию не подлежат территории, занятые транспортными и инженерными коммуникациями и сооружениями, а также территории общего пользования.

  - На территориях, подлежащих застройке, размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими градостроительными нормативами, нормами предоставления земельных участков и градостроительными регламентами, установленными Правилами землепользования и застройки.

  - При разработке проекта межевания в границы земельных участков включаются территории:

- под зданиями, строениями, сооружениями;

- проездов, пешеходных дорог и проходов к зданиям и сооружениям;

- открытых площадок для временного хранения автомобилей;

- придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей;

- хозяйственных площадок;

- спортивных площадок.

  - Проект межевания жилого района выполнен в составе, предусмотренном статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации «СНиП 11-04-2003.

  - Проект межевания территории включает в себя чертежи территории, на которых отображаются:

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки;

- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

- границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

- границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

- границы зон с особыми условиями использования территорий.

3.1.2. Характеристика территории проектирования

Проектируемая территория расположена в восточной  части деревни Субботина Баженовского сельского поселения, в существующей границе населённого пункта, предназначена для размещения  индивидуальной жилой застройки.

Проектируемая территория ограничена:

с севера – существующая жилая зона,

с востока и юга – рекреационная зона (улица Береговая),

с запада– улица Уральская.

Площадь территории в границах подготовки проекта планировки составляет: 9,82 га.

По данным Байкаловского филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области территория разрабатываемого проекта межевания расположена в одном кадастровом квартале № 66:05:0402013 и включает в себя кадастровые участки, приведенные в таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1

| № кадастрового участка Адрес | Площадь | Разрешенное использование | Сведения о правах |
| --- | --- | --- | --- |
| 66:05:0402013:66 ул. Уральская д.4 | 25000,00 м2 | для индивидуальной жилой застройки | земли населенных пунктов |

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Баженовского сельского поселения, данная территория относится к зоне жилых домов усадебного типа (Ж-1).  Градостроительным регламентом для зоны Ж-1 определена площадь для земельных участков в новых кварталах, свободных от застройки до 5000 м.кв. Главным архитектором Байкаловского муниципального района при выдаче технического задания было рекомендовано принять среднюю площадь участка в пределах проектируемой территории – 1500 - 2200 м.кв.

Зона инженерной инфраструктуры представлена трансформаторной электроподстанцией.

Зоны с особыми условиями использования территории в жилом районе представлены водоохранной зоной  р. Иленки и зоной паводка 1% обеспеченности.

  - Проектные предложения по формированию земельных участков

Проекта планировки территории для строительства малоэтажной жилой застройки в деревне Субботина является основой для разработки проекта межевания данной территории.

Разделение проектируемой территории осуществляется в две стадии - проектом планировки устанавливаются границы территорий общего пользования посредством красных линий, проектом межевания устанавливаются границы земельных участков внутриквартальной территории в красных линиях, установленных проектом планировки.

В соответствии с решением проекта планировки на территории района планируется разместить 35 земельных участка, предназначенных для застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками размером 0,15-0,22 га.

Каждый земельный участок для индивидуального жилищного строительства обеспечен хозяйственным и пожарным подъездом.

Границы земельных участков в проекте межевания устанавливаются по красным линиям.

Системы инженерного обеспечения, подводящие соответствующие инженерные ресурсы к каждому земельному участку, проходят по коридорам улиц и проездов, предоставляя возможность автономного обеспечения каждого участка без вовлечения  территории других земельных участков для прокладки соответствующих коммуникаций.

Площади земельных участков, установленных в проекте межевания, уточняются при выполнении кадастровых работ и выносе в натуру границ земельных участков.

На чертеже проекта межевания (лист 4 инв.№1324-10) нанесены:

1) красные линии, разрабатываемого проекта планировки, согласованные  с Заказчиком;

2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 5м (в соответствии с Правилами землепользования и застройки Баженовского сельского поселения);

3) границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

3) границы формируемых земельных участков, планируемых для строительства объектов инженерной инфраструктуры (трансформаторная электроподстанция;

4) границы зон с особыми условиями использования территорий – водо0хранной зоной  р. Иленки, зоной паводка 1% обеспеченности.

Решения проекта межевания

в отношении территории проектирования

Таблица 3.1.1

| № на основном чертеже | Тип застройки | Площадь земельного участка по проекту межевания (м кв.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1813,12 | проект |
| 2 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1948,80 | проект |
| 3 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1985,59 | проект |
| 4 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 2138,42 | проект |
| 5 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 2109,03 | проект |
| 6 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1721,65 | проект |
| 7 | Индивидуальный жилой дом (1 этаж) | 3051,73 | существ. |
| 8 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1637,68 | проект |
| 9 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 2071,84 | проект |
| 10 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 2223,14 | проект |
| 11 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1735,03 | проект |
| 12 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1792,97 | проект |
| 13 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1633,65 | проект |
| 14 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1678,47 | проект |
| 15 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1600,27 | проект |
| 16 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1645,79 | проект |
| 17 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1745,09 | проект |
| 18 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1748,13 | проект |
| 19 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1633,39 | проект |
| 20 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1621,66 | проект |
| 21 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 2005,43 | проект |
| 22 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 2003,96 | проект |
| 23 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 2166,15 | проект |
| 24 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 2249,79 | проект |
| 25 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1979,87 | проект |
| 26 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1705,00 | проект |
| 27 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1621,66 | проект |
| 28 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1492,68 | проект |
| 29 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1830,46 | проект |
| 30 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1548,73 | проект |
| 31 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1611,15 | проект |
| 32 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1676,24 | проект |
| 33 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1508,60 | проект |
| 34 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 2139,43 | проект |
| 35 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1607,58 | проект |
| 36 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1563,61 | проект |
| 37 | Земельный участок, предназначенный для размещения объекта инженерного оборудования (ТП) | 218,37 | проект |

Каталог координат характерных точек земельных участков

(Номера точек отображены на чертеже проекта межевания)

Таблица 7.3.1

| Номер точки | Координаты точки |
| --- | --- |
|  | Y | X |
| 1 | 2379219.106 | 474429.187 |
| 2 | 2379138.026 | 474299.01 |
| 3 | 2379115.067 | 474259.023 |
| 4 | 2379130.302 | 474303.631 |
| 5 | 2379122.577 | 474308.252 |
| 7 | 2379099.388 | 474267.863 |
| 8 | 2379102.711 | 474255.576 |
| 9 | 2379090.425 | 474252.253 |
| 10 | 2379106.034 | 474243.29 |
| 11 | 2378967.639 | 474028.434 |
| 13 | 2378963.992 | 474039.91 |
| 14 | 2378955.814 | 474026.158 |
| 15 | 2378971.285 | 474016.958 |
| 16 | 2378979.463 | 474030.71 |
| 17 | 2379200.185 | 474201.616 |
| 19 | 2379198.223 | 474212.992 |
| 20 | 2379188.947 | 474197.394 |
| 21 | 2379202.076 | 474190.126 |
| 22 | 2379211.104 | 474205.858 |
| 23 | 2379277.671 | 474331.917 |
| 24 | 2379271.225 | 474335.751 |
| 25 | 2379290.134 | 474324.506 |
| 26 | 2379275.822 | 474300.44 |
| 27 | 2379269.806 | 474304.019 |
| 32 | 2379294.674 | 474149.312 |
| 33 | 2379147.794 | 474113.517 |
| 34 | 2379013.708 | 474001.038 |
| 35 | 2379219.794 | 474023.394 |
| 36 | 2379015.501 | 474009.279 |
| 37 | 2379011.915 | 473992.796 |
| 38 | 2379214.96 | 474030.917 |
| 39 | 2379224.628 | 474015.872 |
| 40 | 2379282.999 | 474145.331 |
| 41 | 2379118.366 | 474110.325 |
| 42 | 2379152.326 | 474106.465 |
| 43 | 2379119.175 | 474102.869 |
| 44 | 2379150.612 | 474132.931 |
| 45 | 2379133.464 | 474142.423 |
| 46 | 2379117.75 | 474115.999 |
| 47 | 2379387.976 | 474319.658 |
| 48 | 2379380.959 | 474323.501 |
| 49 | 2379394.992 | 474315.815 |
| 50 | 2379291.999 | 474161.083 |
| 51 | 2379301.622 | 474145.344 |
| 52 | 2379123.333 | 474273.419 |
| 53 | 2379134.835 | 474267.841 |
| 54 | 2379126.354 | 474252.775 |
| 55 | 2379186.622 | 474243.227 |
| 56 | 2379209.468 | 474231.901 |
| 57 | 2379239.113 | 474281.753 |
| 58 | 2379267.736 | 474329.885 |
| 59 | 2379204.992 | 474285.558 |
| 60 | 2379209.057 | 474298.504 |
| 61 | 2379214.809 | 474316.52 |
| 62 | 2379232.44 | 474348.906 |
| 63 | 2379253.292 | 474384.375 |
| 64 | 2379247.971 | 474387.46 |
| 65 | 2379244.005 | 474380.11 |
| 66 | 2379145.798 | 474311.487 |
| 67 | 2379166.1 | 474344.082 |
| 68 | 2379184.868 | 474374.215 |
| 69 | 2379202.421 | 474402.396 |
| 70 | 2379231.293 | 474239.809 |
| 71 | 2379252.146 | 474274.876 |
| 72 | 2379281.547 | 474310.066 |
| 73 | 2379279.819 | 474330.639 |
| 74 | 2379296.025 | 474359.733 |
| 75 | 2379335.905 | 474337.493 |
| 76 | 2379318.997 | 474308.993 |
| 77 | 2379246.8 | 474186.099 |
| 78 | 2379266.757 | 474220.07 |
| 79 | 2379287.322 | 474255.076 |
| 80 | 2379310.369 | 474294.307 |
| 81 | 2379254.674 | 474181.74 |
| 82 | 2379274.631 | 474215.711 |
| 83 | 2379295.196 | 474250.717 |
| 84 | 2379318.243 | 474289.948 |
| 85 | 2379327.006 | 474304.864 |
| 86 | 2379310.59 | 474195.025 |
| 87 | 2379330.285 | 474230.985 |
| 88 | 2379351.902 | 474270.453 |
| 89 | 2379376.354 | 474315.095 |
| 90 | 2379087.122 | 474211.488 |
| 91 | 2379067.699 | 474178.827 |
| 92 | 2379044.187 | 474139.29 |
| 93 | 2379023.742 | 474104.91 |
| 94 | 2379006.568 | 474076.03 |
| 95 | 2379001.968 | 474068.295 |
| 96 | 2379147.417 | 474220.383 |
| 97 | 2379170.24 | 474165.936 |
| 98 | 2379132.583 | 474186.474 |
| 99 | 2379113.685 | 474153.49 |
| 100 | 2379128.863 | 474134.687 |
| 101 | 2379101.129 | 474150.04 |
| 102 | 2379105.759 | 474157.96 |
| 103 | 2379124.694 | 474190.824 |
| 104 | 2379128.622 | 474188.627 |
| 105 | 2379082.321 | 474118.113 |
| 106 | 2379064.639 | 474082.438 |
| 107 | 2379086.425 | 474084.46 |
| 108 | 2379120.624 | 474088.32 |
| 109 | 2379039.025 | 474056.964 |
| 110 | 2379088.733 | 474062.357 |
| 111 | 2379156.391 | 474070.218 |
| 112 | 2379180.492 | 474072.94 |
| 113 | 2379071.473 | 474015.351 |
| 114 | 2379116.012 | 474020.183 |
| 115 | 2379162.042 | 474025.177 |
| 116 | 2379037.339 | 474047.576 |
| 117 | 2379067.372 | 474051.008 |
| 118 | 2379111.774 | 474056.085 |
| 119 | 2379157.51 | 474061.389 |
| 120 | 2379186.226 | 474064.719 |
| 121 | 2379245.116 | 474081.628 |
| 122 | 2379264.539 | 474114.289 |
| 123 | 2379237.685 | 474170.415 |
| 124 | 2379245.559 | 474166.056 |
| 125 | 2379219.193 | 474138.902 |
| 126 | 2379199.998 | 474106.187 |
| 127 | 2379227.12 | 474134.585 |
| 128 | 2379208.032 | 474101.782 |
| 129 | 2379183.317 | 474158.582 |
| 130 | 2379163.895 | 474125.921 |

3.2. Технико-экономические показатели проекта межевания

Таблица 3.2.1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория в границах проекта межевания | га | 9,82 | 9,82 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | га | 9,82 | 9,82 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Территории жилой зоны, в том числе: | га | 0,26 | 6,62 |
|  | индивидуальной жилой застройки \ в том числе, поставленные на кадастровый учет | га\га | 0,26/0,25 | 6,62/0,25 |
| 2.2 | Инженерной инфраструктуры | га | - | 0,02 |
| 2.3 | Сельскохозяйственного использования | га | 8,86 | - |
| 2.4 | Территории общего пользования | га | 0,70 | 3,18 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 0,70 | 2,59 |
|  | иные территории (скотопрогоны) | га кв.м\чел | - | 0,59 |