Открытое Акционерное Общество

«УРАЛГРАЖДАНПРОЕКТ"

620027 РОССИЯ г. Екатеринбург, Httr: www.ugp66.ru Тел. (343) 388-25-94. Факс (343) 388-25-36 ugp@r66.ru

Инв. №1635-10

Экз. №

Заказчик:  Администрация

Байкаловского муниципального района

проект  планировки и межевания

для строительства малоэтажной жилой застройки

в деревне Субботина площадью 6.2 га

# Пояснительная записка

Обозначение: 0162300013913000019-03/136-9742-00-ПП.ПМ.П3 2

#### Генеральный директор						А.И. Чугункин

#### Технический директор						Г.Г. Котлов

Начальник МГП, ГГ						В.А. Путилов

Главный градостроитель проекта				В.А. Путилов

# Екатеринбург

2013

ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН АВТОРСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ

МАСТЕРСКОЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА В СОСТАВЕ:

Управляющий,  главный градостроитель проекта	Путилов В.А

Архитектурно-планировочная часть:

Ведущий градостроитель	 Теплоухова Л.Л.

Экономика:

Эксперт-экономист градостроительства

и. о. руководителя бригады	Беляева З.А.

Транспортная инфраструктура:

Эксперт транспортного развития территорий	Маслова И.В.

Инженерная инфраструктура:

Эксперт инженерного обеспечения территорий,

и.о. руководителя бригады	Леготина Э.Ю.

Старший специалист инженерного обеспечения территорий	Самойлина Е.В.

Охрана окружающей среды,

Инженерная подготовка территории:

Эксперт по инженерной подготовке территорий,

и. о. руководителя группы	Заика С.В.

Графическое оформление:

Старший инженер                                                                                Зарянкина А.Р.

Старший специалист инженерного обеспечения территорий	Самойлина Е.В.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Книга, лист | Наименование, масштаб | Гриф секретн. | Инв. номер | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
| Утверждаемая часть |
| ПЗ 1 | Положения о размещении объектов и характеристиках планируемого развития территории и межевании | н/с | 1634-10 | 1 книга |
| Материалы по обоснованию |
| ПЗ 2 | Пояснительная записка | н/с | 1635-10 | 1 книга |
| ПЗ 3 | Расчеты по инженерному оборудованию (приложение в 1 экз. в архиве) | н/с | 1636-10 | 1 книга |
| 2. Графические материалы |
| Основная часть (утверждаемая) |
| 1 | План красных линий (основной чертеж), М 1:2000 | н/c | 1637-10 | 1 лист |
| 2 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений, М 1:2000 | н/с | 1638-10 | 1 лист |
| 3 | Разбивочный чертеж красных линий, М 1:2000 Ведомость расчета координат осей улиц и красных линий | н/с | 1639-10 | 1 лист |
| 4 | Проект межевания территории, М 1:2000 | н/с | 1640-10 | 1 лист |
| Материалы по обоснованию |
| 5 | Схема расположения элемента планировочной структуры, М 1:5000 | н/с | 1641-10 | 1 лист |
| 6 | Схема использования территории и границ зон с особыми условиями использования территорий, М 1:2000 | н/с | 1642-10 | 1 лист |
| 7 | Схема организации улично-дорожной сети, движения транспорта, М 1:2000 | н/с | 1643-10 | 1 лист |
| 8 | Схема мероприятий ИТМ ГОЧС, вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М 1:2000 | н/с | 1644-10 | 1 лист |
| 9 | Демонстрационные материалы | н/с | - | 3 листа |
| 3. Материалы проекта на электронном носителе |
| CD-R | Текстовые и графические материалы проекта (с электронной базой MapInfo) | н/с | 15 | CD-R |
| CD-R | Текстовые и графические материалы проекта (для согласований) | н/с | 16 | CD-R |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	 5

2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  И  ГРАНИЦЫ ПРОЕКТИРУЕМОГО РАЙОНА	6

3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ	 6

4. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ	 8

4.1. Архитектурно-планировочная характеристика	 8

4.2. Современное использование территории и земельный баланс	9

4.3. Жилищный фонд	 9

4.4. Объекты сферы услуг                                           	9

4.5. Транспортное обслуживание	9

4.6. Инженерно-техническое обеспечение территории	10

4.7. Состояние окружающей среды	10

4.8. Анализ планировочных ограничений	11

5. ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ 	11

5.1. Архитектурно-планировочное решение	11

5.2. Жилищное строительство	12

5.3. Организация обслуживания населения	12

5.4. Система транспортного обслуживания 	13

5.5. Инженерно-техническое обеспечение территории	15

5.6. Вертикальная планировка и инженерная

подготовка территории	18

5.7. Мероприятия по охране окружающей среды	19

5.8. Зоны с особыми условиями использования территории 	21

5.9. Проектное использование территории	22

5.10. Мероприятия по обеспечению доступа для

маломобильных групп населения	22

5.10. Защита территории от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера. Мероприятия

по гражданской  обороне и пожарной безопасности	23

6. Градостроительное зонирование	27

7. Проект межевания	29

7.1. Общие положения								      29

7.2.  Характеристика территории проектирования			     	      30

7.3. Проектные предложения по формированию земельных участков	30

8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ	35

9. Основные технико-экономические показатели проекта

межевания	36

10.  ПРИЛОЖЕНИЯ									      37

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Проекта планировки и межевания территории для строительства малоэтажной жилой застройки в деревне Субботина площадью 6.2 га,  расположенного на территории муниципального образования Баженовское сельское поселение выполнен мастерской генерального плана института «Уралгражданпроект» в 2013 г. по заказу администрации Байкаловского муниципального района на основании муниципального контракта № 0162300013913000019-03/136-9742 от 20.08.2013 г. и задания на разработку проекта планировки и межевания.

1.2. При разработке проекта учтены следующие нормативные и проектные материалы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ с изменениями;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ с изменениями;

- Постановление Госстроя Российской Федерации от 06.04.1998 г. № 18-30 «Об утверждении Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98);

- Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;

- Постановление Главы Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области».

- Устав Баженовского сельского поселения;

- Постановление Главы Баженовского сельского поселения от 19.11.2009 г. № 54 «О структуре Генерального плана Баженовское сельское поселение»;

- Решение Думы муниципального образования Баженовское сельское поселение от 28.05.2012 г. № 41 «Об утверждении Генерального плана д.Субботина Баженовское сельское поселение»

- Решение Думы муниципального образования Баженовское сельское поселение от 28.12.2012 г. № 104 «Об утверждении Правил землепользования и застройки д.Субботина Баженовское сельское поселение».

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (СНиП 11-04-2003);

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01);

- Проект генерального плана, карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты д. Субботина, 2010 г;

Работы по формированию земельных участков выполнены в соответствии:

-	с пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

-	статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004   №189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;

-	статьей 6 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

-	Методическими рекомендациями по проведению межевания объектов землеустройства, утвержденных Федеральной службой земельного кадастра России от 17.02.2003

-	Приказом Министерства экономического развития РФ от 24.11.2008 №412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о согласовании местоположения границ земельных участков»

-	Постановлением правительства Российской Федерации от 02.02.1996 № 105 «Об утверждении положения о порядке установления границ землепользований в застройке городов и других поселений».

1.3. В качестве планово-топографических материалов использованы:

- 	съёмка М 1:2000 в электронном виде, выполненная ЗАО «Проектно-изыскательский институт ГЕО», в 2009 г.

-	кадастровые сведения Управления Роснедвижимости по Свердловской области, июль 2013г.

1.4. Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии ГИС MapInfo. При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, представленные «Заказчиком».

1.5. За исходный год в проекте принят 2012 год (01.01.2013 г.). Проектный срок – 2020 г.

2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  И  ГРАНИЦЫ ПРОЕКТИРУЕМОГО РАЙОНА

Проектируемая территория расположена в восточной части деревни Субботина  Баженовского сельского поселения, в существующей границе населённого пункта, предназначена для размещения  индивидуальной жилой застройки.

Проектируемая территория ограничена:

с севера – жилой застройкой д. Субботина

с востока – земли населенного пункта д.  Субботина,

с юга – земли населенного пункта д.  Субботина,

с запада – улица Уральская.

В процессе проектирования площадь территории в границах подготовки проекта планировки была уточнена и составляет: 9,82 га.

3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Климат

Географическое положение Байкаловского муниципального района в центре материка определяет континентальный характер климата. Рассматриваемая территория относится к IV юго-восточному лесостепному климатическому району Свердловской области, который характеризуется самыми высокими летними температурами, наименьшим количеством осадков и недостаточным увлажнением.

Зимой территория находится под преимущественным влиянием сибирского антициклона, обусловливающим устойчивую морозную погоду с обильным снегопадом. Наблюдаются частые вторжения холодных воздушных масс с севера, а также прорывы южных циклонов, с которыми связаны резкие изменения погоды. Летом территория находится в основном в области низкого давления. Нередко происходит вторжение воздушных масс с Баренцева и Карского морей. Что приводит к резким изменениям температуры.

Климатическая характеристика для территории деревни Субботина приводится по данным многолетних наблюдений ближайшей метеостанции Ирбит – Фомино, расположенной в деревне Фомина Ирбитского района и данным, представленным в СП 131.13330.2012 Актуализированной редакции СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» по многолетних наблюдениям  метеостанции г. Туринска.

Ветровой режим характеризуется преобладанием западного и юго-западного направлений ветра. Средняя скорость ветра в январе 3.5 м/с, в июле – 3.0 м/с.

Среднегодовая повторяемость направлений ветра приведена в табл.1.

Повторяемость направлений ветра, %

Таблица 1

| Направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость | 5 | 6 | 10 | 6 | 9 | 33 | 22 | 9 | 24 |

Многолетние климатические характеристики

Таблица 2

| Климатические характеристики | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Средняя температура воздуха самого холодного месяца (январь) Средняя максимальная температура воздуха самого теплого месяца (июль) Абсолютно минимальная температура воздуха Абсолютно максимальная температура наиболее жаркого месяца Продолжительность периода с Т(0(С с Т>0оС Средняя месячная относительная влажность воздуха самого холодного месяца Средняя месячная относительная влажность воздуха самого теплого месяца Количество осадков за ноябрь-март Количество осадков за апрель-октябрь Количество осадков за год Среднегодовая скорость ветра Среднее число дней с туманом Среднее число дней с метелью Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность: в январе в июле Климатический подрайон для строительства 16. Подзона по градостроительно–климатическому зонированию Свердловской области 15.Нормативная глубина промерзания грунтов: открытых участков защищенных участков | оС оС оС оС дн. дн. % % мм мм мм м/с дн. дн. кВт*ч/м2 кВт*ч/м2 м м | -16,1 23,6 -51 38 170 195 80 73 106 343 449 2,4 18 40 27 241 I В IV 1,8 0,9 |

По агроклиматическому районированию области территория деревни Субботина является благоприятной для ведения сельскохозяйственного производства: картофелеводства, возделывания зерновых и кормовых культур, животноводства.

Физиолого–климатические условия ограниченно благоприятны для организации отдыха. Среднесуточная температура летнего периода (июнь–август) от + 16°С до + 17.5°С, зимнего периода (декабрь–февраль) от – 14° С до – 17°С.  Повторяемость дней с комфортными для рекреационной деятельности условиями составляет около 60 %.

3.2. Геоморфологические условия и гидрография

Рассматриваемая территория представляет собой слабовсхолмленную равнину, прорезанную долиной р. Ница (правобережный приток р.Тура). Территория д. Субботина приурочена к правобережной надпойменной террасе р. Ница, к излучине устья р. Иленка. Поверхности террас ровные, частично заболоченные, изрезаны мелкими озерками.

Абсолютные отметки проектируемого района варьируются от 66,20 м на севере до 57,70 м на юге.

Река Ница имеет общую протяженность 262 км, р. Иленка – 70 км. По гидрологическому режиму реки относятся к равнинным. Питание смешанное, преимущественно снеговое. Ледостав наступает в конце октября – начале ноября. Весеннее половодье на реках и их притоках начинается во второй и третьей декаде апреля. Высота половодья на участке от впадения р. Кирги до устья составляет до 9 м. Подъем воды в среднем длится от 11 до 52 дней.

На основании статистических данных, обобщенных в издании «Ресурсы поверхностных вод СССР» наивысший уровень воды в реке Ница был зарегистрирован в сентябре 1953 года  и достиг высотной отметки 62,40 м.

3.3. Геологическое строение и гидрогеологические условия

В геологическом отношении участок проектирования расположен в зоне развития морских отложений верхнего эоцена и нижнего олигоцена, представленных однообразной по простиранию и в вертикальном разрезе толщей глин зелено-синего цвета. Наряду с плотными неслоистыми разностями в разрезе широко распространены слоистые глины. Слоистостью обусловлена неравномерным распространением в глинах песчаного материала, образующего тонкие изогнутые прослои, количество которых возрастает в верхней части. В верхней зоне глины бурые с характерной листоватой и мелкочешуйчатой текстурой.

Палеогеновые отложения перекрыты верхнечетвертичным современным отложениями, представленными на водоразделах покровными суглинками и глинами, в долинах рек и оврагов – аллювиальными песками и супесями. Мощность четвертичных отложений – 4-10 метров.

Характерным геолого-литологическим разрезом для города является следующий:

- Насыпной грунт;

- Почвенно-растительный слой;

- Глина и суглинок делювиальные;

- Глина палеогеновая,  зелено—синяя.

Коэффициент фильтрации для палеогеновых глин – 0,06-0,1 м/сут.

Гидрогеологические условия района характеризуются наличием двух водоносных горизонтов:

- Первый водоносный горизонт приурочен к песчаным аллювиальным отложениям;

- Второй водоносный горизонт приурочен к породам среднего-верхнего олигоцена, представленным песками с прослоями глин.

Воды первого водоносного горизонта безнапорные порово-пластовые залегают на глубине 1,5-3,0м  от поверхности земли. Во время весенних и осенних паводков их уровень значительно повышается, достигая иногда поверхности. Амплитуда колебания уровня грунтовых вод составляет 0,1-1,0м. Питание водоносного горизонта осуществляется за счёт атмосферных осадков. На отдельных участках возможно наличие верховодки.

Второй водоносный горизонт имеет повсеместное распространение.

3.4. Сейсморайонирование

# В соответствии с Картой общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-97, интенсивность сейсмических воздействий для Байкаловского городского округа следует принимать для объектов массового строительства – 5 баллов (ОСР-97-А 10%), для объектов повышенной ответственности – 5 баллов (ОСР-97-В 5%), для особо ответственных объектов – 6 баллов (ОСР-97-С 1%).

3.5. Инженерно-строительная оценка территории

По совокупности инженерно-строительных факторов преимущественная часть проектируемой территория д. Субботина  является благоприятной.

Благоприятными для строительного освоения являются участки, сложенные делювиальными грунтами с сопротивлением одноосному сжатию не менее 1МПа и залеганием уровня грунтовых вод на глубине более 2,5 м. На данных территориях мероприятия по инженерной подготовке включают: проведение вертикальной планировки и организацию поверхностного водоотвода.

Природными факторами, ограничивающими использование территории для строительства, являются:

1.   Паводковое затопление пойменных участков рек Ница и Иленка.

Расчетный наивысший уровень воды 1% обеспеченности р. Ница в створе д.Субботина ориентировочно составляет 62,40 м БС.

2. Высокий уровень грунтовых вод формируется на участках бессточных котловин и естественного понижения рельефа. Глубина залегания УГВ колеблется от 2,5 до 1,0 м и менее, так как отсутствует, или затруднен поверхностный водоотвод с поверхности.

3. Заболачивание территории.

Особо неблагоприятными факторами на территории д.Субботина являются:

- затопление весенне-осенним и дождевым паводком 1% обеспеченности (1 раз в 100 лет) р. Ница;

- глубина залегания УГВ менее 1,0 м.

4. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

4.1. Архитектурно-планировочная характеристика

Проектируемая территория расположена на восточной  окраине д. Субботина, на севере граничит с существующей индивидуальной жилой застройкой, на западе с улицей Уральской, на луга затопляемые паводком однопроцентной обеспеченности, на юге территорию проектируемого района ограничивает крутой склон к реке  и проектируемая жилая улица.

Территория в основном занята лугами. Имеется один жилой дом и один огородный участок. К юго-востоку от территории расположена река Иленка, на севере протекает река Ница.

Транспортная связь территории с застройкой села осуществляется по улице Уральской с выходом на улицу Береговая.

4.2. Современное использование территории и земельный баланс

В границе проекта планировки находится 9,82 га. Территория в границе проекта планировки уточнена и согласована с главным архитектором Байкаловского муниципального района.

Зона сельскохозяйственного использования занимает 8,86 га, в том числе пастбище – 8,54 га, огороды – 0,32 га. В зону улично-дорожной сети отнесены грунтовые дороги. Зелёных насаждений общего пользования нет. Современное использование территорий приведено в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1

| Наименование зон | Единица измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- |
| Территория в границе проекта планировки | га | 9,82 |
| 1.2. Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, | га |  |
| в том числе: |  |  |
| Жилого назначения, из них: | га | 0,26 |
| - индивидуальной жилой застройки | га | 0,26 |
| Общественно- делового назначения | га | - |
| Инженерной инфраструктуры | га | - |
| Транспортной инфраструктуры | га | - |
| Рекреационного назначения | га | - |
| Сельскохозяйственного использования | га | 8,86 |
| Улично-дорожной сети | га | 0,70 |
| Иных зон | га | - |
| Из общей площади, территории общего пользования - всего | га кв.м\чел | 0,70/2333 |
| в том числе: |  |  |
| зеленые насаждения общего пользования | га кв.м\чел | - |
| улицы, дороги, проезды, площади | га кв.м\чел | 0,70/2333 |
| иные территории | га кв.м\чел | - |

4.3. Жилищный фонд

В настоящее время в границе проекта расположен 1 индивидуальный дом, деревянный - 36 м2 общей площади жилых помещений.

4.4. Объекты сферы услуг

Объекты социального и коммунально-бытового назначения на проектируемой территории отсутствуют.

4.5. Транспортное обслуживание

Проектируемая территория расположена в юго-восточной части деревни,  между улицами Береговая, в северной части,  и Уральская – в западной.   Уровень благоустройства низкий,  проезжие части улиц отсутствуют. По проектируемой территории проходят грунтовые дороги к рекам Ница и Иленка.

4.6. Инженерно-техническое обеспечение территории

Водоснабжение

Централизованное водоснабжение на проектируемой территории отсутствует. Источником водоснабжения являются индивидуальные скважины.

Канализация

На проектируемой территории централизованная система водоотведения отсутствует. Имеются надворные туалеты.

Теплоснабжение

Теплоснабжение существующего дома печное, топливом являются дрова.

Электроснабжение

Электроснабжение проектируемой территории осуществляется через трансформаторную подстанцию, рассоложенную в селе.

Газоснабжение

Централизованное газоснабжение природным газом на проектируемой территории отсутствует.

Связь

Проектируемая территория попадает в зону действия антенно-мачтового сооружения сотовой связи «Мотив», расположенной в деревне Нижняя Иленка, и антенно-мачтового сооружения сотовой связи «Мегафон», расположенной в селе Ницинское.

4.7. Состояние окружающей среды

4.7.1. Состояние воздушного бассейна

Состояние атмосферного воздуха на территории села является удовлетворительным. Централизованное теплоснабжение в деревне отсутствует. В жилом секторе отопление печное, топливом являются дрова. Основными загрязняющими веществами от объектов теплоснабжения являются пыль, оксид углерода и окислы азота.

Передвижным источником загрязнения воздушного бассейна является автомобильный транспорт.

4.7.2. Состояние поверхностных и подземных вод

Поверхностные водные ресурсы проектируемого района представлены  р. Ница и ее притоком р. Иленка.

В соответствии с положениями  Водного кодекса РФ  водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы реки и водоема составляют:

Таблица 12

| № п/п | Название водоема, реки, ручья | Протяженность реки площадь пруда | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы по всей протяженности реки, ручья , м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уклон, градус |  |
|  |  |  |  | Обратный - нулевой | До трех | Три и более |  |
| 1 | р. Ница | 295 км | 200 | 30 | 40 | 50 | 20 |
| 2 | р. Иленка | 70 км | 200 | 30 | 40 | 50 | 20 |

Уровень антропогенного воздействия на поверхностные водные объекты в границах населенного пункта характеризуется качеством воды его основных объектов. Промышленных предприятий и объектов коммунального хозяйства, сбрасывающих сточные воды в поверхностные водные объекты, на территории деревни Субботина нет, централизованная система водоотведения отсутствует. Стоки собираются в выгребные ямы с последующим вывозом ассенизационными машинами. Сброс нечистот осуществляется на рельеф.

Основным источником загрязнения поверхностных вод является поверхностный сток с неблагоустроенных селитебных территорий, содержащий значительное количество взвешенных веществ органического и минерального происхождения; нефтепродуктов, смываемых с дорожных покрытий; биогенных веществ и патогенной микрофлоры от мест сбора жидких бытовых отходов.

Проектируемый участок расположен в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Ница и Иленка.

Санитарное состояние источников хоз-питьевого водоснабжения

Централизованное водоснабжение на территории населенного пункта отсутствует. Частный сектор в деревне обустроен колодцами и индивидуальными скважинами.

Кроме того, на территории деревни Субботина имеется артезианская скважина, глубиной 120 м, принадлежащая СПК «Мир». Проекты организации зон санитарной охраны на данную скважину отсутствуют.

4.7.3. Состояние почвенно-растительного покрова

Основными факторами загрязнения и нарушения почв на территории деревни Субботина являются:

- отсутствие централизованной системы водоотведения, водонепроницаемых выгребов для жидких бытовых отходов;

- отсутствие регулирования и очистки поверхностных стоков;

-  загрязнение различными бытовыми отходами; неорганизованное передвижение техники в обход существующих дорог уничтожает почвенный и растительный покров, на временных дорогах образуются очаги эрозии;

- вдоль автомобильных дорог при снеготаянии и выпадении осадков происходит загрязнение почвенного покрова нефтепродуктами, аммиаком, сульфатами, фенолом, бензином, бензолом и другими вредными веществами.

Отходы производства и потребления

На территории деревни Субботина нет централизованной системы сбора бытовых отходов. Население деревни самостоятельно вывозит бытовой мусор на свалку, которая находится в 2 км юго-восточнее от деревни Нижняя Иленка.

На территории деревни кладбища нет. Захоронения производятся на кладбище, расположенное за границей населенного пункта. Размер санитарно-защитной зоны от сельского кладбища составляет 50 м. Участок проектирования расположен за границей СЗЗ.

Захоронения животных осуществляется на территории Баженовского сельского поселения в 2 км от деревни Нижняя Иленка.

Почвенный покров

В настоящее время участок проектируемой жилой застройки частично застроен, остальная часть представлена луговой растительностью. Почвенно-растительный покров преимущественно, не нарушен, эрозионные процессы сосредоточенного поверхностного смыва грунта локально отмечены по склонам рек Ница и Иленка.

4.7.4. Анализ уровня физического воздействия

Источники шума, радиоактивного загрязнения на площадке проектирования отсутствуют.

Источники электромагнитного воздействия, требующие установления санитарных разрывов на территории участка проектирования отсутствуют.

4.8. Анализ планировочных ограничений

Планировочными ограничениями для жилищно-гражданского строительства являются границы существующих участков  индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки, линия однопроцентного паводкового затопления, крутой склон к реке Иленке.

5. ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

5.1.  Архитектурно-планировочное решение

Архитектурно-планировочная структура решена в соответствии с Генеральным планом д. Субботина  (ООО "Институт ГЕО", 2010г.). Ее составляют следующие основные элементы:

- 	Главная планировочная ось – ул. Новая 2 (усл.) связывает новый жилой микрорайон со сложившейся селитебной частью и имеет выход на автодорогу местного значения Субботина – Нижняя Иленка.

-	Второстепенные планировочные оси – жилые улицы проектируемого района Уральская,  Новая 1 (усл.). Между участками проложены скотопрогоны позволяющие осуществлять проезд сельскохозяйственных грузов и техники

-	Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства.

На территории жилого района выделяются границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, а именно:

- 	зоны индивидуальной жилой застройки;

- 	зоны улично-дорожной сети;

-    зоны планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры;

Зона индивидуальной жилой застройки. Согласно генеральному плану и правилам землепользования и застройки деревни Субботина, проектируемый район подлежит застройке индивидуальными жилыми домами.

Площадь участков, предлагаемых настоящим проектом, составляет 0,15 – 0,22 га. Этажность зданий – до 2-х этажей. Всего на территории проектирования выделено  35 земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

Зона улично-дорожной сети представлена системой жилых улиц  и проездами. К каждому участку обеспечен подъезд с жилых улиц по периметру жилого района или с внутриквартальных проездов, проектируется развитая сеть тротуаров и дорожек.

Зона планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры. Для организации инженерно-технического обеспечения объектов застройки на территории размещается 1 трансформаторная подстанция. Очистные сооружения ливневого стока (на территории, прилегающей к проектируемому району с юго-востока). Водозабор подземных вод располагается за границей проектирования, к юго-западу от территории.

При реализации проектных решений необходимо произвести комплексное благоустройство территории проектируемого района, что позволит обеспечить разнообразие среды и подчеркнуть архитектурное своеобразие застройки.

5.2. Жилищное строительство

В границе проекта предлагается разместить 35 одноквартирных жилых домов усадебного типа. Площадь одного дома, в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации, принята в среднем - 70 м2 общей площади. Объём жилищного строительства на проектируемой территории составит 2450 м2 общей площади жилых помещений. Этажность жилых зданий – 1-2 этажа. Средняя площадь приусадебного участка  - 0,15-0,22 га.

Всего жилищный фонд в границе проекта составит 2486 м2 общей площади жилых помещений, в том числе существующий сохраняемый – 36  м2 общей площади, новое строительство – 2450 м2 общей площади жилых помещений. Всего численность населения, при коэффициенте семейности 2,7, составит 98 человек, в том числе в существующем сохраняемом – 3 человека, в новом – 95 человек.

Средняя обеспеченность жилищным фондом в составит  25,4 м2/чел. Средняя плотность населения на проектируемой территории составит 15 чел. / га.

5.3. Организация обслуживания населения

Потребности в объектах социального и коммунально-бытового назначения определены исходя из прогнозируемой численности населения и нормативов градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66), утверждённых в 2010 году. Региональные нормативы обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, производственных, ландшафтно-рекреационных зон и содержат минимальные расчётные показатели обеспечения.

Региональные нормативы обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения действуют в отношении объектов,  независимо от формы собственности.

### Численность населения на проектируемой территории составит 98 человек. В соответствии с Генеральным планом Баженовского сельского поселения применительно к д. Субботина  (институт «ГЕО», 2011 г.), на проектируемой территории объекты социального и коммунально-бытового назначения не размещаются. Потребность в объектах сферы услуг для населения проектируемого района (таблица 5.3.1)  учтена при размещении объектов социального и коммунально-бытового назначения в д. Субботина.

Таблица 5.3.1

| Наименование объектов социального и коммунально-бытового назначения, единица измерения | Норматив на 1000 человек | Потребность населения на проектируемой территории |
| --- | --- | --- |
| Объекты образования |  |  |
| 1. Дошкольные образовательные учреждения, мест | 50 | 5 |
| 2. Общеобразовательные учреждения, учащихся | 110 | 11 |
| Объекты здравоохранения |  |  |
| 3. Амбулаторно-поликлинические учреждения (общие врачебные практики), посещений в смену | 30 | 3 |
| Объекты культуры |  |  |
| 4. Учреждения культуры клубного типа, место | 100 | 10 |
| Объекты торговли, общественного питания |  |  |
| 5. Предприятия торговли, м² торговой площади, | 280 | 27 |
| 6. Предприятия общественного питания, место | 31 | 3 |
| Объекты коммунально-бытового назначения |  |  |
| 7. Предприятия бытовых услуг, рабочее место | 7 | 1 |

5.4. Система транспортного обслуживания

Улично-дорожная сеть жилого района решена   на основании предложений  генерального плана деревни.

В основу транспортного решения положен принцип обеспечения оптимальной транспортной доступности внутри проектируемого района, связь с центром деревни и обеспечение выхода на дороги внешней сети.

Предлагаемая система улично-дорожной сети предусматривает дифференциацию улиц по транспортному назначению с подразделением на следующие категории:

- улица в жилой застройке основная;

- улица в жилой застройке второстепенная.

Поперечные профили улиц запроектированы в соответствии со СНиП 2.07.01-89* (СП 42. 13330 .2011) с учётом интенсивности движения транспорта.

Протяженность уличной сети в проектируемых границах  составит 1,57 км, в том числе: основных улиц в жилой застройке -  0,68 км, второстепенных улиц в жилой застройке – 0,89 км.

Основными улицами в жилой застройке являются ул. Уральская  и

ул. Новая 2 (усл.), которые обеспечивают выход в центр деревни и на дорогу внешней сети.

Ширина улиц в «красных линиях» 18,0 м, ширина проезжей части 6,0 м, тротуары 1,0 м.

Для обслуживания жилых кварталов и связи между основными улицами запроектированы второстепенные улицы. Ширина улиц в «красных линиях» 16,0; 15,0 м,  ширина проезжих частей 5,5 м, тротуары 1,0 м.

Пешеходное движение организовано по всем улицам проектируемого района.

Личные транспортные средства предлагается хранить при усадьбах владельцев.

ПОПЕРЕЧНЫЕ ПРОФИЛИ

5.5. Инженерно-техническое обеспечение территории

Размещение жилищного фонда и населения на территории д. Субботина

(кв. м общей площади жилых помещений / человек)

Таблица 5.5.1

| Всего | в том числе: |
| --- | --- |
|  | индивидуальный |
| всего | в т.ч. сущ. сохр. | всего | в т.ч. сущ. сохр. |
| 2486 98 | 36 3 | 2486 98 | 36 3 |

5.5.1. Водоснабжение

Водопотребление проектируемого района составит  -  33,96 м3/сут (см. табл. 5.5.2)

Таблица 5.5.2

| Водопотребители | Максимально-суточная норма водопотребления на 1 чел., л/сут. | Максимально-суточное водопотребление, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1. Жилая застройка с учетом общественных зданий: ( индивидуальная с водоснабжением, канализацией и поквартирными газовыми водонагревателями | 241 | 23,6 |
| Неучтенные расходы 15% |  | 3,50 |
| Итого: |  | 27,10 |
| 2. Полив улиц, дорог, площадей |  | 6,86 |
| Всего по району: |  | 33,96 |

Примечание. Расчет водопотребления жилой застройки выполнен в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области (НГПСО 1-2009.66) и приведен в таблице 2 (см. приложение в архиве института).

В соответствии с письмом администрации Баженовского сельского поселения №655 от 04.10.2013 г. источником водоснабжения проектируемого района приняты подземные воды. Для определения наиболее оптимального местоположения эксплуатационных скважин проектом предлагается выполнить комплекс поисково-оценочных и разведочных гидрогеологических работ с последующей экспертизой материалов подсчета запасов в ТКЗ при "Уралнедра". Кроме того, необходимо разработать проект организации зон санитарной охраны источника водоснабжения.

На юго-западной окраине деревни к северо-западу от проектируемого района предлагается разместить водопроводный узел, на территории которого проектируются водоочистная станция, два резервуара чистой воды ёмкостью по 100 м3 каждый и насосная станция II подъема. Воду из скважин предлагается подавать насосами I подъема на площадку водопроводного узла. После очистки вода насосной станцией II подъема по двум водоводам Д 110 мм подается в разводящую сеть хоз-питьевого водоснабжения района.

Система водоснабжения принята кольцевая. Главное водопроводное кольцо района Д 110 мм проектируется по улицам: Уральской, Новой 2 (усл), Новой 1 (усл).

От главного водопроводного кольца вода поступает в разводящие сети.

Обеспеченность жилой застройки проектируемого района водой путем ввода в дома принята 100%.

Пожаротушение в жилой застройке района проектируется из системы хоз-питьевого водоснабжения. Для этой цели на водоводах располагаются пожарные гидранты, расстояние между которыми должно бать определено согласно СП 8.13130.2009 на следующей стадии проектирования.

Необходимый пожарный объем воды для района составит 126,3 м3, в том числе расход воды на наружное пожаротушение в течение трёх часов составит 108 м3.

Расчетное количество одновременных пожаров в районе – 1.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение на один пожар принят согласно СП 8.13130.2009 табл.1, проверен по табл.2 и составляет 10 л/с. Наибольшие здания в районе ( жилая застройка не более 2-х этажей, строительный объем до 1,0 тыс.м3.

Пожарный запас воды для района предлагается хранить в резервуарах при насосной станции II подъема. В этих же резервуарах хранится и запас воды, необходимый для регулирования неравномерности водопотребления.

Кроме того, для целей пожаротушения имеется подъезд пожарных машин к р. Иленке, где должен быть оборудован специальный пирс, обеспечивающий удобный забор воды в любое время года.

При расчете диаметров водопроводных сетей учтены потребности воды на наружное пожаротушение. Расчет диаметров производился по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования после выполнения гидравлического расчета системы водоснабжения.

Трассировка водоводов приведена на "Схеме размещения инженерных сетей и сооружений" (см.чертеж инв. №1638-10, лист 2)

5.5.2. Канализация

Количество стоков, поступающих в систему хоз-бытовой канализации района, составит 27,1 м3/сут (расход приведен максимально-суточный, см. табл. 5.5.3).

Таблица 5.5.3

| Объекты водоотведения | Средне-суточный расход стоков, м3/сут. | Максимально-суточный расход стоков, м3/сут. |
| --- | --- | --- |
| Жилая застройка с учетом общественных зданий: ( индивидуальная с водоснабжением, канализацией и поквартирными газовыми водонагревателями | 18,1 | 23,6 |
| Неучтенные расходы 15% | 2,7 | 3,5 |
| Итого по району: | 20,8 | 27,1 |

Примечание. Расчет водоотведения жилой застройки выполнен в соответствии с НГПСО 1-2009.66 и приведен в таблице 3 (см. приложение в архиве института).

В соответствии с письмом администрации Баженовского сельского поселения №655 от 04.10.2013 г. в районе проектируется централизованная система канализации.

Хоз-бытовые стоки проектируемого района предлагается отводить системой самотечно-напорных коллекторов с двумя насосными станциями  перекачки на блочные очистные сооружения с полезной производительностью 27,1 м3/сут.

Блочные очистные сооружения проектируются на левобережье р. Иленка, юго-восточнее района за его границей на расстоянии 100 м.

При выполнении проекта очистных сооружений должна быть определена производительность очистных сооружений на основании рассчитанной в проекте планировки района полезной производительности и принята полная механическая и биологическая очистка стоков с применением новых технологий очистки и доочистки, а также должна быть уточнена площадь очистных сооружений.

Сброс очищенных стоков проектируется в р. Иленку.

Основные коллекторы района проектируются:

самотечные

( по ул. Уральской Д 225 мм;

( по ул. Новой 1 (усл) Д 225 мм.

напорные

( по ул.Новой 1 (усл) 2Д 63 мм,

( от насосной станции перекачки до очистных сооружений 2Д 63 мм.

Обеспеченность жилой застройки проектируемого района централизованной системой канализации принята 100 %.

Трассировка канализационных коллекторов, местоположение насосных станций перекачки и очистных сооружений приведены на "Схеме размещения инженерных сетей и сооружений" (см. чертеж инв. № 1638-10, лист 2)

5.5.3. Теплоснабжение

Теплопотребление жилой застройки проектируемого района составит 0,52 ГКал/час (0,60 МВт) (см.табл. 5.5.4.)

Таблица 5.5.4

| Наименование теплопотребителей | Теплопотребление |
| --- | --- |
|  | МВт | Гкал/ч |
| 1. Жилая застройка с учетом общественных зданий: ( индивидуальная с водоснабжением, канализацией и поквартирными газовыми водонагревателями | 0,52 | 0,45 |
| Неучтенные расходы 15% | 0,08 | 0,07 |
| Итого по району: | 0,60 | 0,52 |

Примечание. Расчет теплопотребления жилой застройки выполнен в соответствии с НГПСО 1-2009.66 и приведен в таблице 4 (см. приложение в архиве института).

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) жилой застройки района проектируется от поквартирных газовых водонагревателей.

5.5.4. Электроснабжение

Электропотребление жилой застройки проектируемого района составит 0,141 МВт.

Расчет электропотребления жилой застройки выполнен в соответствии с письмом администрации Баженовского сельского поселения №655 от 04.10.2013 г.

Электроснабжение района проектируется от системы электроснабжения деревни, источником которой является электроподстанция Баженово 110/10 кВ.

В соответствии с письмом МРСК Урала № 40.6-14/152 от 09.10.2013 г. для подачи электроэнергии потребителям района предлагается строительство отпайки 10 кВ от опоры №29 фидера "Мир" 10 кВ, подающего электроэнергию в деревню, и трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ 630 кВА на территории проектируемого района по ул.Уральской.

Трассировка ВЛ 10 кВ и местоположение трансформаторной подстанции приведены на "Схеме размещения инженерных сетей и сооружений" (см. чертеж инв. № 1638-10, лист 2).

5.5.5. Газоснабжение

Газопотребление жилой застройки района рассчитано в соответствии с НГПСО 1-2009.66 и составит 75,0 м3/час. Расчет приведен в таблице 5  (см. приложение в архиве института).

Газоснабжение района принято от проектируемой системы газоснабжения деревни. Подача газа к потребителям района проектируется по системе газопроводов низкого давления. Сети газопроводов низкого давления необходимо закольцевать в единую систему, обеспечивающую высокую надежность и бесперебойность газоснабжения.

5.5.6. Связь

Расчеты произведены на население 98 чел.

При 100% обеспечении населения района стационарными телефонами потребность в телефонных номерах составит 39 номеров.

Учитывая, что фиксированная связь становится менее востребованной, проектом предполагается обеспечение жилой застройки проектируемого района всеми видами коммуникационных услуг (телефонными номерами, Интернетом, цифровым телевидением и т.д.) по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС). Для этого необходимо строительство волоконно-оптической линии связи до д.Субботина с разводкой сети ВОЛС по улицам проектируемого района.

Кроме того, предлагается обеспечение населения района сотовой связью. Операторы сотовой связи в деревне – Мотив, Мегафон и проектируется МТС.

5.6. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории проектируемого участка включают:

- защиту застройки от затопления весенне-осенним паводком на р. Ница;

- защиту застройки от подтопления;

- вертикальную планировку;

- поверхностный водоотвод.

5.6.1. Защита застройки от затопления весенне-осенним паводком 1% обеспеченности на реке Ница

Расчетный наивысший уровень воды 1% обеспеченности р. Ница в створе д.Субботина составляет 62,40 м БС.

Мероприятия по защите проектируемой застройки от паводка 1% обеспеченности (повторяемостью 1 раз в 100 лет) включают сплошную подсыпку до незатопляемых отметок. Высота подсыпки составит от 0 до 1,5 м, на локальном участке – до 2,3 м. Общая площадь подсыпки составит 5,92 га, общий объем грунта подсыпки составит 68,50 тыс.куб.м.

5.6.2. Защита застройки от подтопления высоким уровнем грунтовых вод

Основным мероприятием по защите застройки от подтопления является обеспечение поверхностного водоотвода. Открытая водоотводная сеть прокладывается вдоль проезжих частей улиц.

Защита жилых домов индивидуальной застройки предлагается с применением подсыпки под здания, устройством фундаментов из монолитных плит, созданием в качестве основания фундаментов гравийно-щебеночной подушки.

Водопонижение территории при необходимости строительства зданий с подвальными помещениями, техническими подпольями, будет осуществляться с применением различных типов дренажных систем: кольцевого, пристенного или пластового дренажа, устраиваемого по периметру или непосредственно под зданиями и сооружениями.

Обеспечения нормы осушения территории приусадебных участков возможно при создании открытого дренажного водоотвода со сбросом дренажных вод в сеть поверхностного водоотвода.

5.6.3. Вертикальная планировка

Схема вертикальной планировки выполнена в масштабе 1: 2000 с сечением горизонталей через 1 метр. Высотное решение проработано в проектных отметках по осям проезжих частей улиц, а также в переломных точках.

В основу проектных решений заложено: защита застройки от паводкового затопления 1% обеспеченности (повторяемостью 1 раз в 100 лет), защита от подтопления, создание нормативных продольных уклонов улично-дорожной сети и максимальное сохранение существующего рельефа благоприятных для строительства участков. Проектом приняты продольные уклоны улично-дорожной сети от 0,004 до 0,010.

На участках территории, осваиваемых с применением сплошной подсыпки, предлагается вертикальная планировка территории для обеспечения  поверхностного водоотвода, а также устройство пилообразного продольного профиля улиц в целях оптимизации объемов подсыпки.

Площадь подсыпки и объем земляных масс

Таблица 5.6.1

|  | Площадь подсыпки, га | Подсыпка минеральным грунтом, тыс. куб. м |
| --- | --- | --- |
| Земли общего пользования | 1,78 | 20,50 |
| Земли застройки | 4,14 | 47,60 |
| Итого | 5,92 | 68,10 |

5.6.2. Поверхностный водоотвод

Для обеспечения поверхностного водоотвода необходимо проведение вертикальной планировки территории. Водоотвод с поверхности будет осуществляться самотечной открытой сетью дождевой канализации. Поверхностные стоки направляются на площадку локальных очистных сооружений дождевой канализации, рекомендуемые к размещению юго-восточнее площадки проектирования. Расчетная площадь водосбора локальных очистных сооружений в границах проектируемой территории составит 7 га.

Протяженность открытой сети дождевой канализации на первую очередь составит 1,63 км. Выпуск очищенных стоков будет осуществляться в р. Ница.

  - Мероприятия по охране окружающей среды

Размещение площадки перспективного индивидуального строительства на благоприятной территории для проживания, требует сохранения экологического равновесия и принятия мер по соблюдению санитарно-гигиенических нормативов.

Проектом приняты следующие градостроительные решения, предотвращающие негативное техногенное влияние на экологическое состояние среды:

- в соответствии с санитарной классификацией определены нормативные размеры санитарно-защитных зон коммунальных объектов;

- предложено создание оптимальной системы магистральных и жилых улиц с целью рассредоточения транспортной нагрузки;

- предлагается оборудование застройки полным инженерным благоустройством, с обеспечением централизованных систем хоз-питьевого водоснабжения и утилизацией всех продуктов жизнедеятельности населения: устройством системы хоз-бытовой канализации, вывоз твердых бытовых отходов.

    - Охрана атмосферного воздуха

Состояние атмосферного воздуха на территории деревни Субботина удовлетворительное. Стационарные источники загрязнения атмосферы на площадке проектирования отсутствуют.

Проектируемый район подлежит застройке индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Проектом предусматривается размещение личного легкового транспорта на индивидуальных участках.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха будет автотранспорт.

Проектом определены санитарные требования и мероприятия по сохранению удовлетворительного состояния атмосферного воздуха:

- снижение пылевой нагрузки путем благоустройства и озеленения территории, создания качественного дорожного покрытия, оптимизации транспортных потоков;

- контроль за своевременной санитарной очисткой территории, организацией полива в летний период.

- обеспечение нормативной ширины красных линий и проезжих частей улиц.

Для обеспечения энергосбережения и минимизации вредных выбросов в атмосферу, теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) района проектируется от поквартирных газовых водонагревателей.

На территории, прилегающей к площадке проектирования, предлагается разместить локальные очистные сооружений поверхностного стока, требующие организации санитарно-защитной зоны размером СЗЗ 20 м (в соответствии с санитарной классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

    - Охрана поверхностных и подземных вод

В соответствии с положениями  Водного кодекса РФ установлены размеры водоохранных зон, прибрежных защитных  и береговых полос, а также установлены регламенты использования территорий.

Таблица 5.7.2

| № п/п | Название водоема, реки, ручья | Протяженность реки площадь пруда | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы по всей протяженности реки, ручья, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уклон, градус |  |
|  |  |  |  | Обратный - нулевой | До трех | Три и более |  |
| 1 | р. Ница | 295 км | 200 | 30 | 40 | 50 | 20 |
| 2 | р. Иленка | 70 км | 200 | 30 | 40 | 50 | 20 |

Согласно положениям Водного кодекса РФ, в водоохранных зонах запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Необходимо осуществить закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками.

Кроме того, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования устанавливается береговая полоса, которая предназначается для общего пользования.

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, каждый гражданин вправе пользоваться (без механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов для передвижения и пребывания около них, а также для причаливания плавучих средств.

Проектом предлагается инженерное благоустройство жилой застройки, организацию поверхностного водоотвода.

Для предотвращения загрязнения водного бассейна проектом предлагается организация поверхностного водоотвода с территории проектируемой застройки. Поверхностный водоотвод предлагается осуществлять посредством создания самотечной системы дождевой канализации открытого типа на проектируемую площадку локальных очистных сооружений, размещаемых юго-восточнее участка проектирования. Сброс очищенных стоков предлагается в р. Ница.

Санитарное состояние источников хоз-питьевого водоснабжения

На территории района проектируется система централизованного хоз-питьевого водоснабжения. Для определения источника хоз-питьевого водоснабжения села и местоположения эксплуатационных скважин необходимо выполнить комплекс поисково-оценочных и разведочных гидрогеологических работ.

Кроме того, необходимо разработать проект организации зон санитарной охраны источника водоснабжения.

    - Охрана почвенно-растительного покрова

Для предотвращения загрязнения почвенно-растительного покрова предусмотрен ряд мероприятий:

- организация системы  санитарной очистки и утилизации твердых бытовых отходов населения;

- организация системы поверхностного водоотвода.

Санитарная очистка территории

Проектом предлагается плановая система очистки территории проектируемого района с удалением и обезвреживанием бытового мусора и других твердых отходов.

Согласно Приложению М СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) годовое накопление отходов по району составит 0,073 тыс.т; 0,215 тыс.м3.

Организация очистки намечается ликвидационным методом с вывозом бытового мусора, смёта с улиц и площадей на полигон твёрдых бытовых отходов.

Для сбора бытовых отходов от жилой застройки проектируется система несменяемых контейнеров с установкой контейнерных площадок, обслуживаемых мусоровозами. Для оптимизации сбора ТБО проектом рекомендуется устанавливать контейнерные площадки с ориентацией на потоки людей к центральным улицам, магазинам, остановкам транспорта. При оборудовании контейнерных площадок должна учитываться возможность разделения отходов с последующей сдачей вторичных материальных ресурсов на передвижные пункты приёма вторсырья. Проектом предлагается организация работающих по графику передвижных пунктов для сбора негабаритного мусора, стекла и др.

Отходы производства и потребления, поступающие на полигон ТБО, должны проходить сортировку с последующим захоронением "хвостов". Раздельный сбор утилизируемых компонентов ТБО позволит значительно сократить количество отходов, поступающих на полигон для захоронения, и улучшить экологическую обстановку.

Необходимое количество спецтехники для санитарной очистки территории: 1 мусоровоз и 1 уборочная машина.

В связи с тем, что проектом предусмотрено обеспечение всей жилой застройки района централизованной системой канализации с отведением стоков на проектируемые очистные сооружения, ассенизационного транспорта не требуется. Вывоз трупов животных предлагается осуществлять на скотомогильник.

    - Охрана окружающей природной среды от воздействия шума и электромагнитного воздействия

Основным источником шума, влияющими на акустический режим селитебной территории, является автомобильный транспорт. Для обеспечения шумозащиты и снижения концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе, предлагается:

-	строительство новых улиц по нормативным  параметрам,

-	повышение уровня благоустройства,

-	устройство вдоль магистральных полос зеленых шумозащитных насаждений.

Источники электромагнитного излучения на территории проектируемой застройки отсутствуют.

  - Зоны с особыми условиями использования территории

Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных, инженерно-технических и санитарно-технических объектов устанавливается в целях обеспечения безопасности населения в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории - нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования этих объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области окружающей среды.

Зона затопления весенне-осенним паводком 1% обеспеченности

В соответствии с п.13.6 СП 42.13330.2011 функционирование объектов непостоянного пребывания людей в зоне затопления паводком 1% обеспеченности  не запрещено.

Новое строительство жилых и общественных зданий возможно после проведения мероприятий по защите территории от паводкового затопления 1% обеспеченности.

5.9. Проектное использование территории

В границе проекта планировки находится 9,82 га. По проекту планировки жилая зона будет занимать – 6,62 га (68 % от всей территории). Проектом предусмотрено озеленение улиц. Распределение территории, при реализации предложений проекта планировки, приведено в таблице 5.9.1.

Таблица 5.9.1

| Наименование зон | Единица измерения | Проектный срок |
| --- | --- | --- |
| Территория в границе проекта планировки | га | 9,82 |
| 1.2. Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, | га |  |
| в том числе: |  |  |
| Жилого назначения, из них: | га | 6,62 |
| - индивидуальной жилой застройки | га | 6,62 |
| Общественно- делового назначения | га | - |
| Инженерной инфраструктуры | га | 0,02 |
| Транспортной инфраструктуры | га | - |
| Рекреационного назначения | га | - |
| Сельскохозяйственного использования | га | - |
| Улично-дорожной сети | га | 2,59 |
| Иных зон (скотопрогоны) | га | 0,59 |
| Из общей площади, территории общего пользования - всего | га кв.м\чел | 3,18/323 |
| в том числе: |  |  |
| зеленые насаждения общего пользования | га кв.м\чел | - |
| улицы, дороги, проезды, площади | га кв.м\чел | 2,59/263 |
| иные территории | га кв.м\чел | 0,59/60 |

5.10. Мероприятия по обеспечению доступа для маломобильных групп

населения

Раздел выполнен в соответствии с требованиями основных положений  СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» и СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов других маломобильных групп населения» в части, относящейся к созданию удобной для инвалидов среды на планируемой территории.

Проектные мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов планируемой среды:

-	в местах пересечения тротуаров с проезжей частью произведено местное опускание
тротуаров с организацией пандусов для движения инвалидной коляски;

-	покрытие тротуаров и площадок предлагается выполнить из твердого не скользящего
покрытия, не препятствующее передвижению маломобильных групп населения на креслах-
колясках или с костылями;

-	главные  входы  в  здания  необходимо  оборудовать  пандусами,  имеющие  рельефное
покрытие с шероховатой, не скользящей поверхностью, для движения маломобильных групп
населения;

-	на открытых стоянках автомобилей около общественных зданий предусмотрены места для личных автотранспортных средств инвалидов.

5.11. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по гражданской обороне и пожарной безопасности

При разработке раздела использованы следующие нормативные документы и проектные работы:

-	СП 11-112-2001 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований";

-	СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны";

Паспорт территории муниципального образования Байкаловский муниципальный район Свердловской области. 2013 г.

-	Паспорт территории деревни Субботина Баженовского сельского поселения. Байкаловский муниципальный район Свердловской области. 2013 г.

5.10.1. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера

На территории проектируемой застройки возможно возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5.10.1.1. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного характера

Источниками чрезвычайных ситуаций природного характера являются следующие опасные природные процессы и явления:

опасные гидрологические явления и процессы;

природные пожары;

опасные геологические процессы;

опасные метеорологические явления и процессы.

Опасные гидрологические явления и процессы

Источником чрезвычайной ситуации является затопление весенне-осенним паводком 1% обеспеченности (повторяемостью 1 раз в 100 лет) пойменных участков рек Ница и Иленка.

Расчетный наивысший уровень воды 1% обеспеченности р. Ница в створе д.Субботина составляет 62,40 м БС.

Для защиты проектируемой застройки от затопления паводком 1% обеспеченности (повторяемостью 1 раз в 100 лет) предлагается сплошная подсыпка до незатопляемых отметок. Высота подсыпки составит от 0 до 1,5 м, на локальном участке – до 2,3 м.

Природные пожары

На территории Байкаловского муниципального района возможно возникновение лесных и торфяных пожаров.

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Лесным кодексом, и Правилами пожарной безопасности в лесах РФ, утвержденными постановлением Совета Министров РФ от 9.09.93 г. № 886.

Мероприятия по противопожарному устройству включают:

- Предупредительные мероприятия средствами наглядной агитации, массовой информации населения, предупредительными знаками, стендами.

- Меры по ограничению распространения пожаров:

-	устройство противопожарных барьеров, разрывов;

-	создание пожароустойчивых  опушек, полос из лиственных пород;

-	расчистка полос от захламленности и хвойного подроста;

-	устройство минерализованных полос, вдоль дорог, по просекам;

-	уход за противопожарными разрывами и минерализованными полосами.

- Капитальное строительство и капитальный ремонт противопожарных дорог и мостов.

- Меры по организации лесопожарной службы:

-	организация метеорологических пунктов;

-	строительство пожарных вышек;

-	наем временных пожарных сторожей;

-	организация противопожарной хозяйственной службы;

-	организация пунктов пожарного инвентаря;

-	строительство искусственных водоемов и устройство подъездов к ним;

-	создание противопожарных дружин.

- Создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника, оборудование и снаряжение), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности; организация связи.

- Мониторинг пожарной опасности в лесах.

- Для предотвращения чрезвычайных ситуаций при возгорании сухого травостоя необходимо устройство противопожарных разрывов минимальной шириной 15 м, отделяющих луга и пашни от застройки.

Опасные геологические процессы

# В соответствии с Картой общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-97 величина сейсмопотенциала для территории Байкаловского муниципального района незначительна. Интенсивность сейсмических воздействий следует принимать для объектов массового строительства – 5 баллов (ОСР-97-А 10%), для объектов повышенной ответственности – 5 баллов (ОСР-97-В 5%), для особо ответственных объектов – 6 баллов (ОСР-97-С 1%).

Опасные метеорологические явления и процессы

К опасным метеорологическим явлениям и процессам относятся ливневые дожди предельной интенсивности, вызывающие паводковые  явления на реках, очень сильный снег, гололедно-изморозевые образования, чрезвычайная пожарная опасность («Наставления по краткосрочным прогнозам погоды» РД 52.88.629-2002).

Мероприятия по защите паводкового затопления и чрезвычайной пожарной опасности указаны выше. Мероприятия по защите от сильных снегопадов предусматриваются в составе своевременной расчистки и уборки автодорог, проездов и тротуаров от снега.  Мероприятия по защите от гололедно-изморозевых образований включают обработку автодорог, проездов и тротуаров противогололедными материалами.

5.10.1.2. Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Гидродинамическое воздействие прорывной волны и затопление при разрушении гидроузла

Территория проектирования потенциально не подвержена воздействию катастрофического затопления при прорыве и разрушении гидроузлов.

5.10. 2.  Мероприятия по гражданской обороне и пожарной безопасности

Раздел выполнен с учетом следующих основных положений:

-	территория Баженовского сельского поселения не отнесена к группе по ГО;

-	отнесенные к категориям по ГО организации отсутствуют;

-	на территории поселения опасных и радиационно-опасных объектов нет;

-	численность населения, подлежащего эвакуации и рассредоточению – нет;

-	количество населения, эвакуируемого и размещаемого в Баженовском сельском поселении из г.Екатеринбурга - ___ тыс. чел., из них в д. Субботина – __ тыс.чел.  (данные не предоставлены)

-	поселение расположено в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (СНиП 2.01.51-90).

Численность населения жилого района составит 98 человек.

Система защиты населения

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 для укрытия требуются ПРУ с Кз – 20 (для работающих смен некатегорированных предприятий и лечебных учреждений) и  Кз – 10 (для населения).

Для укрытия населения проживающего в индивидуальном жилом фонде  могут быть использованы подвалы и другие заглубленные помещения.

Убежища отсутствуют и не требуются.

Число проживающих в проектируемом жилом районе – 98 человек .Укрытию подлежит всё население, которое с  учетом эвакуируемых составит  392 человека.

Площадь пола в ПРУ с принудительной вентиляцией составляет 0,5 м2 на одного укрываемого при двухъярусном расположении нар. Для детей до 11 лет,

количество которых принимается по демографическому составу 10,5% от общей численности населения, норма пола помещений ПРУ составляет 1м2.

Для беременных женщин, количество которых принимается по демографическому составу 1,5% от общей численности населения, норма пола составляет 2,2м2.

Для тяжелобольных, количество которых принимается не менее 10% вместимости лечебных учреждений (13 чел.- исходный год, 15 чел.- расчетный срок), норма пола составляет 2,2 м2 (СНиП II-11-77*).

Таким образом, площадь пола ПРУ для укрываемых составит:

(392- 392х 0,105 - 392х 0,015) х 0,5+392 х 0,105 х 1+392 х 0,015х2,2= 226,57 м2

Учитывая, что площадь пола составляет 60% всей площади ПРУ, необходимая площадь ПРУ составит 378 м2

В настоящее время на территории д. Субботина электросирены отсутствуют. На проектный срок на проектируемой территории необходима установка 1 электросирены С-40  с радиусом обслуживания 500 м.  Установка электросирен  локальной системы оповещения не требуется.

Транспортное обеспечение ИТМГО ЧС

На проектируемой территории  обеспечивается система устойчивого функционирования транспортных и пешеходных связей, при формировании которой было учтено следующее:

-	строительство новых улиц по нормативным параметрам с обеспечением выхода на главную улицу деревни и дорогу внешней сети;

-   повышение уровня благоустройства,  в том числе строительство пешеходных путей по направлению движения основных потоков.

Общая протяжённость улиц устойчивого функционирования составит  1,57  км.

Поперечные профили улиц разработаны в соответствии со СНиП 2.07.01-89*(СП 42.13330.2011)  и «Руководством 1 разд.5».

Устойчивость функционирования систем инженерного оборудования территории

Мероприятия, обеспечивающие устойчивую и надежную работу систем инженерного обеспечения проектируемого района, подробно приведены в разделе "Инженерно-техническое обеспечение территории", в составе которого разработаны проектные системы по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, электроснабжению, газоснабжению и связи (см. пояснительную записку, глава 5.5).

Водопотребление района в "особый период" ГО и ЧС составит 37,24 м3/сут.

На дальнейших стадиях проектирования и реализации предложений по строительству систем инженерного оборудования района необходимо:

- обеспечить автоматическое отключение водоводов в случае аварии на них;

- на разводящей сети предусмотреть устройства для возможного подключения обводных водопроводных линий;

- вдоль трассы основных канализационных коллекторов района предусмотреть устройство аварийных выпусков сточных вод в реки Иленка и Ница в случае разрушения в "особый период" ГО и ЧС очистных сооружений и насосных станций перекачки.

При объявлении в районе воздушной тревоги проектируется полное выключение наружного и внутреннего освещения жилых зданий по сигналу "Воздушная тревога", проводится режим "полного затемнения". Управление наружным освещением централизованное. Отключающие устройства электроснабжения располагаются на пульте управления электроподстанции Баженово 110/10 кВ.

Повышение устойчивости системы газоснабжения района достигается следующими мероприятиями:

- прокладкой подземных газопроводов низкого давления из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-2009 "Трубы из полиэтилена для газопроводов", характеризующиеся износостойкостью, коррозионостойкостью и не подвергающиеся деформации.;

- созданием единой взаиморезервируемой системы газопроводов низкого давления путём кольцевания;

- возможностью отключения как района в целом, так и отдельных его частей с помощью отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны.

Особое внимание следует уделять технике безопасности для избежания взрывов, пожаров при повреждениях газопроводов и утечках газа.

Повышение надежности и устойчивости связи достигается путём развития волоконно-оптических линий связи.

Вопросы ИТМ ГО по обеспечению устойчивой междугородной связи по кабельным, радиорелейным и волоконно-оптическим линиям, а также районной телефонной связи должны разрабатываться специализированными проектными организациями и ведомствами Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации.

Для оповещения населения района о мероприятиях ГО предусматривается:

- оборудование абонентскими громкоговорителями жилых зданий, пункта управления ГО района;

- установка громкоговорителей уличной звукофикации мощностью 10 Вт в местах наибольшего скопления народа, всего в районе требуется 1 уличный громкоговоритель;

- установка электросирен С-40, обеспечивающих озвучивание территории в радиусе 500м. Сирены устанавливаются на наиболее высоких зданиях на уровне 2,5 м от верхней точки крыши в стороне от дымовых и вентиляционных труб, а также источников сильных и постоянных шумов. Всего в районе требуется 1 сирена.

Перечень мероприятий по  обеспечению пожарной безопасности

В соответствии со ст. 77.  №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут. В настоящее время территорию д. Субботина обслуживают пожарные части расположенные:

В д.Субботина пожарной части нет.

В настоящее время территорию д. Субботина обслуживают пожарные части расположенные:

- в с.Байкалово ПЧ 12/1  в 27 км (1 пожарный автомобиль) транспортная доступность  68 минут;

- в с. Елань ПЧ 12/2  в 23 км (1 пожарный автомобиль) транспортная доступность 36 минут;

На 1очередь строительства в д. Субботина, находящейся вне зоны нормативного обслуживания пожарных частей необходимо формирование добровольных пожарных дружин (ДПД) и укомплектование ДПД необходимой техникой для организации предупреждения пожаров и их тушения на территории этого населенного пункта.

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям

Планировочные решения проекта обеспечивают своевременную эвакуацию населения и их защиту от опасных факторов пожара в соответствии со №123-ФЗ РФ (технические регламенты, требования к пожарной безопасности)

Проектом предусматривается размещение зданий и сооружений на проектируемой территории с соблюдением противопожарных разрывов в соответствии с требованиями действующих норм. При планировке территории предусматриваются участки зеленых насаждений и свободных от застройки территорий, обеспечивающие членение территории противопожарными разрывами на участки нормативной площади.

Ширина проездов между зданиями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств. Подъезды к зданиям планируются с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий. Внутриквартальные проезды соединяются улицами и магистралью устойчивого функционирования.

Ввод на территорию сил и средств ликвидации ЧС осуществляется с одного направления по существующему направлению улично-дорожной сети.

Проектом обеспечивается подъезд пожарных машин ко всем объектам с учетом ширины проезда 6,0 и 7,0 м.

Противопожарное водоснабжение поселка

Пожаротушение в районе проектируется из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Мероприятия по противопожарному водоснабжению района представлены в разделе «Инженерно-техническое обеспечение территории».

Кроме того, для целей пожаротушения имеется подъезд пожарных машин к р. Иленка, где должен быть оборудован специальный пирс, обеспечивающий удобный забор воды в любое время года.

- Градостроительное зонирование

Градостроительное зонирование территории определено в соответствии с Правилами землепользования и застройки Баженовского сельского поселения.

Градостроительные регламенты не меняются. Границы  территориальных зон уточнены в соответствии с проектным решением проекта планировки.

7.  Проект межевания

7.1. Общие положения

- Подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры, установленных проектами планировки территорий (в границах установленных красных линий).

Подготовка проектов межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления:

- границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

- границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе Проекта планировки и межевания территории для строительства малоэтажной жилой застройки в деревне Субботина,  расположенного на территории Баженовского сельского  поселения.

3. Проект межевания территории разрабатывается в соответствии с генеральным планом и Правилами землепользования и застройки Баженовского сельского  поселения

4. Проект межевания является первым шагом при формировании объекта недвижимости.

- Целями формирования объекта недвижимости являются:

- юридическое обеспечение целостности комплекса недвижимого имущества, как единой вещи;

- обеспечение возможности развития недвижимого имущества.

- В проекте межевания территории жилого района эти цели достигаются путем межевания на принципах рационального землеустройства.

7. При разработке проекта межевания территории также соблюдены следующие требования:

- границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды, проходы к ним;

- границы существующих землепользователей при разработке проекта межевания территории не подлежат изменению, за исключением случаев изъятия земель для государственных и общественных нужд в соответствии с законодательством или при согласии землепользователя на изменение границ земельных участков;

- межеванию не подлежат территории, занятые транспортными и инженерными коммуникациями и сооружениями, а также территории общего пользования.

  - На территориях, подлежащих застройке, размеры земельных участков определяются в соответствии с действующими градостроительными нормативами, нормами предоставления земельных участков и градостроительными регламентами, установленными Правилами землепользования и застройки.

  - При разработке проекта межевания в границы земельных участков включаются территории:

- под зданиями, строениями, сооружениями;

- проездов, пешеходных дорог и проходов к зданиям и сооружениям;

- открытых площадок для временного хранения автомобилей;

- придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей;

- хозяйственных площадок;

- спортивных площадок.

  - Проект межевания жилого района выполнен в составе, предусмотренном статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с «Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации «СНиП 11-04-2003.

  - Проект межевания территории включает в себя чертежи территории, на которых отображаются:

- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки;

- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

- границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

- границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

- границы зон с особыми условиями использования территорий.

  - Характеристика территории проектирования

Проектируемая территория расположена в восточной  части деревни Субботина Баженовского сельского поселения, в существующей границе населённого пункта, предназначена для размещения  индивидуальной жилой застройки.

Проектируемая территория ограничена:

с севера – существующая жилая зона,

с востока и юга – рекреационная зона (улица Береговая),

с запада– улица Уральская.

Площадь территории в границах подготовки проекта планировки составляет: 9,82 га.

По данным Байкаловского филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области территория разрабатываемого проекта межевания расположена в одном кадастровом квартале № 66:05:0402013 и включает в себя кадастровые участки, приведенные в таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1

| № кадастрового участка Адрес | Площадь | Разрешенное использование | Сведения о правах |
| --- | --- | --- | --- |
| 66:05:0402013:66 ул. Уральская д.4 | 25000,00 м2 | для индивидуальной жилой застройки | земли населенных пунктов |

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Баженовского сельского поселения, данная территория относится к зоне жилых домов усадебного типа (Ж-1).  Градостроительным регламентом для зоны Ж-1 определена площадь для земельных участков в новых кварталах, свободных от застройки до 5000 м.кв. Главным архитектором Байкаловского муниципального района при выдаче технического задания было рекомендовано принять среднюю площадь участка в пределах проектируемой территории – 1500 - 2200 м.кв.

Зона инженерной инфраструктуры представлена трансформаторной электроподстанцией.

Зоны с особыми условиями использования территории в жилом районе представлены водохранной зоной  р. Иленки и зоной паводка 1% обеспеченности.

  - Проектные предложения по формированию земельных участков

Проекта планировки территории для строительства малоэтажной жилой застройки в деревне Субботина является основой для разработки проекта межевания данной территории.

Разделение проектируемой территории осуществляется в две стадии - проектом планировки устанавливаются границы территорий общего пользования посредством красных линий, проектом межевания устанавливаются границы земельных участков внутриквартальной территории в красных линиях, установленных проектом планировки.

В соответствии с решением проекта планировки на территории района планируется разместить 35 земельных участка, предназначенных для застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками размером 0,15-0,22 га.

Каждый земельный участок для индивидуального жилищного строительства обеспечен хозяйственным и пожарным подъездом.

Границы земельных участков в проекте межевания устанавливаются по красным линиям.

Системы инженерного обеспечения, подводящие соответствующие инженерные ресурсы к каждому земельному участку, проходят по коридорам улиц и проездов, предоставляя возможность автономного обеспечения каждого участка без вовлечения  территории других земельных участков для прокладки соответствующих коммуникаций.

Площади земельных участков, установленных в проекте межевания, уточняются при выполнении кадастровых работ и выносе в натуру границ земельных участков.

На чертеже проекта межевания (лист 4 инв.№1324-10) нанесены:

1) красные линии, разрабатываемого проекта планировки, согласованные  с Заказчиком;

2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 5м (в соответствии с Правилами землепользования и застройки Баженовского сельского поселения);

3) границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;

3) границы формируемых земельных участков, планируемых для строительства объектов инженерной инфраструктуры (трансформаторная электроподстанция;

4) границы зон с особыми условиями использования территорий – водохранной зоной  р. Иленки, зоной паводка 1% обеспеченности.

Решения проекта межевания

в отношении территории проектирования

Таблица 7.3.1

| № на основном чертеже | Тип застройки | Площадь земельного участка по проекту межевания (м кв.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1813,12 | проект |
| 2 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1948,80 | проект |
| 3 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1985,59 | проект |
| 4 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 2138,42 | проект |
| 5 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 2109,03 | проект |
| 6 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1721,65 | проект |
| 7 | Индивидуальный жилой дом (1 этаж) | 3051,73 | существ. |
| 8 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1637,68 | проект |
| 9 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 2071,84 | проект |
| 10 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 2223,14 | проект |
| 11 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1735,03 | проект |
| 12 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1792,97 | проект |
| 13 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1633,65 | проект |
| 14 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1678,47 | проект |
| 15 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1600,27 | проект |
| 16 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1645,79 | проект |
| 17 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1745,09 | проект |
| 18 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1748,13 | проект |
| 19 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1633,39 | проект |
| 20 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1621,66 | проект |
| 21 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 2005,43 | проект |
| 22 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 2003,96 | проект |
| 23 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 2166,15 | проект |
| 24 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 2249,79 | проект |
| 25 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1979,87 | проект |
| 26 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1705,00 | проект |
| 27 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1621,66 | проект |
| 28 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1492,68 | проект |
| 29 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1830,46 | проект |
| 30 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1548,73 | проект |
| 31 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1611,15 | проект |
| 32 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1676,24 | проект |
| 33 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1508,60 | проект |
| 34 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 2139,43 | проект |
| 35 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1607,58 | проект |
| 36 | Индивидуальный жилой дом (1-2 этажа) | 1563,61 | проект |
| 37 | Земельный участок, предназначенный для размещения объекта инженерного оборудования (ТП) | 218,37 | проект |

Каталог координат характерных точек земельных участков

(Номера точек отображены на чертеже проекта межевания)

Таблица 7.3.1

| Номер точки | Координаты точки |
| --- | --- |
|  | Y | X |
| 1 | 2379219.106 | 474429.187 |
| 2 | 2379138.026 | 474299.01 |
| 3 | 2379115.067 | 474259.023 |
| 4 | 2379130.302 | 474303.631 |
| 5 | 2379122.577 | 474308.252 |
| 7 | 2379099.388 | 474267.863 |
| 8 | 2379102.711 | 474255.576 |
| 9 | 2379090.425 | 474252.253 |
| 10 | 2379106.034 | 474243.29 |
| 11 | 2378967.639 | 474028.434 |
| 13 | 2378963.992 | 474039.91 |
| 14 | 2378955.814 | 474026.158 |
| 15 | 2378971.285 | 474016.958 |
| 16 | 2378979.463 | 474030.71 |
| 17 | 2379200.185 | 474201.616 |
| 19 | 2379198.223 | 474212.992 |
| 20 | 2379188.947 | 474197.394 |
| 21 | 2379202.076 | 474190.126 |
| 22 | 2379211.104 | 474205.858 |
| 23 | 2379277.671 | 474331.917 |
| 24 | 2379271.225 | 474335.751 |
| 25 | 2379290.134 | 474324.506 |
| 26 | 2379275.822 | 474300.44 |
| 27 | 2379269.806 | 474304.019 |
| 32 | 2379294.674 | 474149.312 |
| 33 | 2379147.794 | 474113.517 |
| 34 | 2379013.708 | 474001.038 |
| 35 | 2379219.794 | 474023.394 |
| 36 | 2379015.501 | 474009.279 |
| 37 | 2379011.915 | 473992.796 |
| 38 | 2379214.96 | 474030.917 |
| 39 | 2379224.628 | 474015.872 |
| 40 | 2379282.999 | 474145.331 |
| 41 | 2379118.366 | 474110.325 |
| 42 | 2379152.326 | 474106.465 |
| 43 | 2379119.175 | 474102.869 |
| 44 | 2379150.612 | 474132.931 |
| 45 | 2379133.464 | 474142.423 |
| 46 | 2379117.75 | 474115.999 |
| 47 | 2379387.976 | 474319.658 |
| 48 | 2379380.959 | 474323.501 |
| 49 | 2379394.992 | 474315.815 |
| 50 | 2379291.999 | 474161.083 |
| 51 | 2379301.622 | 474145.344 |
| 52 | 2379123.333 | 474273.419 |
| 53 | 2379134.835 | 474267.841 |
| 54 | 2379126.354 | 474252.775 |
| 55 | 2379186.622 | 474243.227 |
| 56 | 2379209.468 | 474231.901 |
| 57 | 2379239.113 | 474281.753 |
| 58 | 2379267.736 | 474329.885 |
| 59 | 2379204.992 | 474285.558 |
| 60 | 2379209.057 | 474298.504 |
| 61 | 2379214.809 | 474316.52 |
| 62 | 2379232.44 | 474348.906 |
| 63 | 2379253.292 | 474384.375 |
| 64 | 2379247.971 | 474387.46 |
| 65 | 2379244.005 | 474380.11 |
| 66 | 2379145.798 | 474311.487 |
| 67 | 2379166.1 | 474344.082 |
| 68 | 2379184.868 | 474374.215 |
| 69 | 2379202.421 | 474402.396 |
| 70 | 2379231.293 | 474239.809 |
| 71 | 2379252.146 | 474274.876 |
| 72 | 2379281.547 | 474310.066 |
| 73 | 2379279.819 | 474330.639 |
| 74 | 2379296.025 | 474359.733 |
| 75 | 2379335.905 | 474337.493 |
| 76 | 2379318.997 | 474308.993 |
| 77 | 2379246.8 | 474186.099 |
| 78 | 2379266.757 | 474220.07 |
| 79 | 2379287.322 | 474255.076 |
| 80 | 2379310.369 | 474294.307 |
| 81 | 2379254.674 | 474181.74 |
| 82 | 2379274.631 | 474215.711 |
| 83 | 2379295.196 | 474250.717 |
| 84 | 2379318.243 | 474289.948 |
| 85 | 2379327.006 | 474304.864 |
| 86 | 2379310.59 | 474195.025 |
| 87 | 2379330.285 | 474230.985 |
| 88 | 2379351.902 | 474270.453 |
| 89 | 2379376.354 | 474315.095 |
| 90 | 2379087.122 | 474211.488 |
| 91 | 2379067.699 | 474178.827 |
| 92 | 2379044.187 | 474139.29 |
| 93 | 2379023.742 | 474104.91 |
| 94 | 2379006.568 | 474076.03 |
| 95 | 2379001.968 | 474068.295 |
| 96 | 2379147.417 | 474220.383 |
| 97 | 2379170.24 | 474165.936 |
| 98 | 2379132.583 | 474186.474 |
| 99 | 2379113.685 | 474153.49 |
| 100 | 2379128.863 | 474134.687 |
| 101 | 2379101.129 | 474150.04 |
| 102 | 2379105.759 | 474157.96 |
| 103 | 2379124.694 | 474190.824 |
| 104 | 2379128.622 | 474188.627 |
| 105 | 2379082.321 | 474118.113 |
| 106 | 2379064.639 | 474082.438 |
| 107 | 2379086.425 | 474084.46 |
| 108 | 2379120.624 | 474088.32 |
| 109 | 2379039.025 | 474056.964 |
| 110 | 2379088.733 | 474062.357 |
| 111 | 2379156.391 | 474070.218 |
| 112 | 2379180.492 | 474072.94 |
| 113 | 2379071.473 | 474015.351 |
| 114 | 2379116.012 | 474020.183 |
| 115 | 2379162.042 | 474025.177 |
| 116 | 2379037.339 | 474047.576 |
| 117 | 2379067.372 | 474051.008 |
| 118 | 2379111.774 | 474056.085 |
| 119 | 2379157.51 | 474061.389 |
| 120 | 2379186.226 | 474064.719 |
| 121 | 2379245.116 | 474081.628 |
| 122 | 2379264.539 | 474114.289 |
| 123 | 2379237.685 | 474170.415 |
| 124 | 2379245.559 | 474166.056 |
| 125 | 2379219.193 | 474138.902 |
| 126 | 2379199.998 | 474106.187 |
| 127 | 2379227.12 | 474134.585 |
| 128 | 2379208.032 | 474101.782 |
| 129 | 2379183.317 | 474158.582 |
| 130 | 2379163.895 | 474125.921 |

8. Основные технико-экономические показатели

проекта Планировки

Таблица 8.1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Проектный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Территория в границе проекта планировки | га | 9,82 | 9,82 |
| 1.2 | Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, | га |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Жилого назначения, из них: | га | 0,26 | 6,62 |
|  | - индивидуальной жилой застройки | га | 0,26 | 6,62 |
|  | Общественно- делового назначения | га | - | - |
|  | Инженерной инфраструктуры | га | - | 0,02 |
|  | Транспортной инфраструктуры | га | - | - |
|  | Рекреационного назначения | га | - | - |
|  | Сельскохозяйственного использования | га | 8,86 | - |
|  | Улично-дорожной сети | га | 0,70 | 2,59 |
|  | Иных зон (скотопрогоны) | га | - | 0,59 |
| 1.3 | Из общей площади, территории общего пользования - всего | га кв.м\чел | 0,70/2333 | 3,18/323 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | га кв.м\чел | - | - |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | га кв.м\чел | 0,70/2333 | 2,59/263 |
|  | иные территории (скотопрогоны) | га кв.м\чел | - | 0,59/60 |
| 1.4 | Коэффициент застройки |  | 0,01 | 0,04 |
| 1.5 | Коэффициент плотности застройки |  | 0,01 | 0,04 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | человек | 3 | 98 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | - | 15 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | кв. м | 36 | 2486 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | - | 1 - 2 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | кв. м | - | 36 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда | кв. м | - | - |
| 3.5 | Из общего объёма убыли жилищного фонда убыль: |  | - |  |
| 3.5.1 | по техническому состоянию | кв. м | - | - |
| 3.6 | Новое жилищное строительство | кв. м | - | 2450 |
|  | в том числе: |  | - |  |
|  | индивидуальной жилой застройки | кв. м | - | 2450 |
| 4 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность уличной сети – всего | км | -_ | 1,57 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Основные улицы в жилой застройке | км | - | 0,68 |
|  | Второстепенные улицы в жилой застройке | км | - | 0,89 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | куб.м/сут. | ( | 33,96 |
| 6.2 | Водоотведение | куб.м/сут. | ( | 27,1 |
| 6.3 | Теплопотребление | Гкал/ч МВт | ( | 0,52 0,60 |
| 6.4 | Электропотребление | МВт | ( | 0,141 |
| 6.5 | Газопотребление | куб.м/ч | ( | 75,0 |
| 6.6 | Необходимое количество телефонных номеров | номеров | ( | 39 |
| 6.7 | Количество твердых бытовых отходов | тыс. куб. м/год тыс.тонн/год | ( | 0,073 0,215 |
| 6.8 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке |  |  |  |
| 6.8.1 | Подсыпка участков жилой застройки | га/ тыс.куб.м | - | 4,14/ 47,60 |
| 6.8.2 | Подсыпка земель общего пользования | га/ тыс.куб.м | - | 1,78 / 20,50 |
| 6.8.3 | Открытая дождевая канализация | км | - | 1,63 |
| 6.8.4 | Локальные очистные сооружения дождевой канализации | кол. | - | 1 |

9. Основные технико-экономические показатели

проекта МЕЖЕВАНИЯ

Таблица 9.1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория в границах проекта межевания | га | 9,82 | 9,82 |
| 2 | Территории, подлежащие межеванию | га | 9,82 | 9,82 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Территории жилой зоны, в том числе: | га | 0,26 | 6,62 |
|  | индивидуальной жилой застройки \ в том числе, поставленные на кадастровый учет | га\га | 0,26/0,25 | 6,62/0,25 |
| 2.2 | Инженерной инфраструктуры | га | - | 0,02 |
| 2.3 | Сельскохозяйственного использования | га | 8,86 | - |
| 2.4 | Территории общего пользования | га | 0,70 | 3,18 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | га | 0,70 | 2,59 |
|  | иные территории (скотопрогоны) | га кв.м\чел | - | 0,59 |

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

Стр.

10.1. Задание на проектирование	 						 37

10.2. Письмо  администрации Баженовского сельского поселения

по согласованию проектного решения						49

10.3. Письмо  администрации Баженовского сельского поселения

по техническим условиям инженерного оборудования				50

10.4. Письмо ОАО МРСК Урала о возможности подключения

к электрическим сетям								51

# 10.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку Проекта планировки и межевания территории для строительства малоэтажной жилой застройки в деревне Субботина площадью 6.2 га

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

### Основание разработки проекта планировки

### Постановление Главы муниципального образования Баженовское сельское поселение от 17.09.2012 № 80а «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории муниципального образования Баженовское сельское поселение».

Постановление Главы муниципального образования Баженовское сельское поселение от 29.04.2013 г. № 76 «О подготовке проектов планировки относительно территории д Субботина».

Муниципальная целевая программа «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке и межеванию» на 2011 – 2013 годы», утвержденной постановлением Главы муниципального образования Баженовское сельское поселение от 19.01.2012 г. № 3

### Границы и площадь объекта проектирования

Территория деревни Субботина, (функциональные зоны Ж1.0.2, ОД2.0.2 согласно Генерального плана деревни Субботина).

Проектируемая территория ограничена:

с севера – водоохранная зона реки Ница

с востока – рекреационная зона,

с запада и юга – граница населенного пункта

Площадь территории в границах подготовки проекта планировки составляет: 6.2 га.

Приложение 1: ситуационный план с границами подготовки проектов планировки территорий.

### Цель подготовки проекта планировки территории

- установление границ участков территорий общего пользования;

- установление границ зон, характеристик и параметров планируемого размещения объектов капитального строительства федерального и регионального значения, объектов городских программ;

- установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений использования земельных участков.

### Нормативные документы и требования нормативного и регулятивного характера, включая назначение территории и требования к ее развитию, установленные документами территориального планирования и правовыми актами.

  - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ с изменениями;

  - Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ с изменениями;

  - Постановление Госстроя Российской Федерации от 06.04.1998 г. № 18-30 «Об утверждении Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98);

  - Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;

  - Постановление Главы Свердловской области от 15.03.2010 г. № 380-ПП «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области».

  - Устав Баженовского сельского поселения;

  - Постановление Главы Баженовского сельского поселения от 19.11.2009 г. № 54 «О структуре Генерального плана Баженовское сельское поселение»;

  - Решение Думы муниципального образования Баженовское сельское поселение от 28.05.2012 г. № 41 «Об утверждении Генерального плана д. Субботина Баженовское сельское поселение»

  - Решение Думы муниципального образования Баженовское сельское поселение от 28.12.2012 г. № 104 «Об утверждении Правил землепользования и застройки д.Субботина Баженовское сельское поселение».

### Состав исходных данных для разработки проекта планировки территории

Территория д. Субботина, юго-западная часть населенного пункта, (функциональные зоны Ж1.0.2, ОД2.0.2 согласно Генерального плана деревни Субботина).

## СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

### Текстовые и табличные материалы

Сводная пояснительная записка.

Планируемый баланс проектируемой территории, в котором указываются в процентах от площади всей территории - объекта подготовки проекта планировки территории, равной 100% (таблица к плану «Планировочная организация территории»):

- площади территорий общего пользования (в целом и по видам территорий общего пользования);

- площади участков территории – зон размещения объектов капитального строительства (в целом, по планируемым к размещению, по сохраняемым объектам капитального строительства с распределением по видам и группам видов разрешенного использования объектов капитального строительства);

- площади природных и озелененных территорий (кроме территорий общего пользования, при наличии).

Основные показатели планируемого развития территории, в том числе:

- показатели объектов капитального строительства, планируемых к размещению, реконструкции (таблица к плану «Планируемое размещение объектов капитального строительства»).

- показатели планируемого развития сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения (таблица):

- водопотребления;

- водоотведения;

- теплоснабжения;

- электроснабжения, в том числе электрическая мощность, высвобождаемая в результате ликвидации объектов, находящихся в собственности Баженовского сельского поселения;

- топливоснабжения, в т. ч. газоснабжения;

- телефонизация;

- радиофикация.

Характеристика земельных участков территории (таблица к плану «Межевание территории»).

Перечень участков территории для подготовки проектов межевания (при необходимости), земельных участков для оформления градостроительных планов земельных участков, участков территории подготовки проектной документации, проектной документации линейных объектов, проектов благоустройства территорий общего пользования».

Перечень основных мероприятий проекта планировки территории с указанием последовательности выполнения, в том числе:

- адресный перечень ветхих, аварийных, заменяемых (предлагаемых к сносу) объектов капитального строительства с указанием общей площади помещений, их емкости, функционального назначения;

- адресный перечень участков территории, предлагаемых для первоочередного строительства (при необходимости);

- перечень предложений по развитию транспортной инфраструктуры;

- перечень предложений по развитию инженерно-технического обеспечения;

- перечень предложений по выполнению мероприятий в области охраны окружающей среды, в том числе по природным и озелененным территориям.

### Графические материалы.

  - План «Планировочная организация территории».

  - План «Планируемое размещение объектов капитального строительства».

  - План «Земли, подлежащие резервированию для государственных и муниципальных нужд» (при необходимости).

  - План «Межевание территории».

  - План «Участки территории для подготовки документации по планировке территории (проектов межевания (при необходимости), градостроительных планов земельных участков), проектной документации линейных объектов, проектов благоустройства территорий общего пользования».

Графические материалы разрабатываются в масштабе 1:2000. Планы могут быть совмещены или выполнены на нескольких чертежах.

## СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

### Характеристика существующего состояния и использования территории, выявление предпосылок развития территории на основе анализа существующих характеристик по тематическим разделам.

#### Существующее использование территории и предпосылки развития общественных территорий.

Пояснительная записка включает:

- описание границ проектирования, основных планировочных и транспортных связей;

- характеристику состояния и использования объектов капитального строительства, вещных прав и условий аренды объектов капитального строительства, включая объекты социальной инфраструктуры районного и городского уровней (при наличии);

- правовую характеристику землепользования, функциональное использование территории земельных участков;

- сводные технико-экономические показатели использования территории, включающие: баланс территории; показатели по застройке территории (в том числе проектные мощности объектов, площади участков, годы построек и их ведомственная принадлежность, общий износ зданий), численность посетителей, работающих;

- предпосылки развития и формирования социальной инфраструктуры районного и городского уровней с учетом городских программ;

- формирование перечня типов объектов социальной инфраструктуры, предлагаемых к размещению на проектируемой территории;

- характеристику межевания территории по фактическому использованию, включая: определение территорий общего пользования, обоснование размеров участков территории, определение наличия обременений и ограничений по использованию:

- земельных участков (аренда, постоянное бессрочное пользование, безвозмездное срочное пользование и пр.) с указанием реквизитов соответствующих договоров и сроков их действия,

- объектов капитального строительства,

Выявление наличия и характеристику резервных участков территории, перечень объектов недвижимого имущества, земельные участки которых не сформированы, с указанием адреса и сведений по объекту

Табличные материалы:

- Таблицы к межеванию территории по фактическому использованию.

Графические материалы:

- Местоположение территории в административном округе;

- План существующего использования территории с характеристиками по землепользованию и объектов капитального строительства, в том числе по форме собственности, М 1:2000;

- Схема существующего размещения объектов социальной инфраструктуры районного и городского уровней, М 1:2000 (при необходимости).

- План межевания территории по фактическому пользованию, М 1:2000

#### Существующее состояние окружающей среды, предпосылки развития территории с учетом санитарно-эпидемиологических и природоохранных ограничений

Пояснительная записка включает:

Анализ современного состояния окружающей среды проектируемой территории:

- климатические условия;

- геологические и гидрогеологические условия;

- почвенный покров;

- зеленые насаждения;

- водные объекты (часть проектируемой территории расположена в границах водоохраной зоны реки);

- атмосферный воздух;

- санитарная очистка;

- акустический режим;

Нормативные санитарно-эпидемиологические и природоохранные ограничения использования территории.

Характеристику зон сверхнормативного воздействия по фактору шума и загрязнению атмосферного воздуха и  предложения по их сокращению;

Оценку влияния прилегающих территорий.

По результатам анализа должны быть сформулированы комплексные задачи для учета и решения их в проектной части данной работы.

Графические материалы:

Схема комплексной оценки существующего состояния окружающей среды, М 1:2000.

При необходимости Схема может быть выполнена на нескольких чертежах.

#### Существующее состояние и предпосылки развития комплекса природных и озелененных территорий

Пояснительная записка:

Включает описание существующего состояния озеленения территории, характеристику составляющих и сводную оценку рекреационного потенциала территории для развития озеленения общего пользования и формирования (развития) комплекса природных и озелененных территорий.

Графические материалы:

- Схема размещения рассматриваемой территории в системе комплекса природных и озелененных территорий М 1:5000.

- Схема состояния существующего озеленения на территории проектирования, масштаба 1:2000.

#### Существующее состояние и предпосылки развития транспортного обслуживания территории

Пояснительная записка

Включает анализ современного состояния и загрузки улично-дорожных сетей транспортными и пешеходными потоками. Анализ работы наземного пассажирского транспорта с определением загрузки линий наземного пассажирского транспорта и размещением его инфраструктуры. Анализ загрузки линий скоростного внеуличного транспорта. Анализ обслуживания территории грузовым транспортом (при необходимости). Анализ плотности улично-дорожной сети кварталов (районов) с иллюстрацией на графическом материале:

- существующая обеспеченность территории и размещение гаражей и стоянок;

- анализ имеющихся проектных проработок и принятых решений по развитию транспортной инфраструктуры.

В пояснительной записке должны быть материалы, формулирующие и иллюстрирующие параметры плотности улично-дорожной сети, плотности автотранспортных потоков, плотности потоков общественного наземного транспорта.

По результатам анализа должны быть сформулированы комплексные задачи для учета и решения их в проектной части данной работы.

Графические материалы:

- Схема современного состояния улично-дорожной сети, существующей организации движения транспорта (в том числе грузового) и пешеходов, М 1:2000.

- Схема существующего обслуживания района наземным общественным транспортом, М 1:2000.

- Схема развития улично-дорожной сети и транспорта, М 1:2000.

#### Существующее состояние и предпосылки развития инженерного обеспечения территории

Пояснительная записка

Включает анализ современного состояния и загрузки городских инженерных коммуникаций и головных сооружений систем:

- водоснабжения,

- канализации,

- дождевой канализации,

- теплоснабжения,

- электроснабжения (в том числе высвобождаемая электрическая мощность по ликвидируемым объектам, находящимся в собственности Баженовского сельского поселения),

- газоснабжения,

- телефонизации,

- радиофикации;

- характеристику существующего инженерного обеспечения;

- характеристику обеспечения системами отвода и очистки хозяйственно-бытовых, поверхностных стоков;

- оценку обеспеченности территории инженерными ресурсами и системами водоотведения;

- анализ разработанной градостроительной документации и проектных решений по развитию городских объектов инженерной инфраструктуры;

- предпосылки развития систем инженерного обеспечения.

По результатам анализа должны быть сформулированы комплексные задачи для учета и решения их в проектной части данной работы, в том числе по закреплению границ технических зон существующих коммуникаций красными линиями.

Графические материалы:

- Сводный план инженерного обеспечения территории общегородскими коммуникациями и сооружениями по существующему положению, М 1:2000.

#### Существующее состояние инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Пояснительная записка

Включает анализ размещения объектов гражданской обороны на рассматриваемой и прилегающей к ней территории, характеристику состава и объемов объектов гражданской обороны, характеристику мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

По результатам анализа должны быть сформулированы комплексные задачи для учета и решения их в проектной части данной работы.

### Комплексная оценка градостроительных предпосылок и выявление тенденций и проблем развития территории.

#### Градостроительные регламенты и мероприятия территориального планирования, установленные документами территориального планирования и документацией по планировке территорий.

Пояснительная записка

Включает характеристику требований к развитию территории, установленные Генеральным планом деревни Субботина, разработанной документацией градостроительного проектирования, характеристику территории по «Правилам землепользования и застройки».

Графические материалы:

- Фрагмент схемы функциональных зон по Генеральному плану д. Субботина.

- Схемы утвержденного градостроительного зонирования территории с оценкой соответствия существующего использования территории установленным регламентам градостроительного зонирования.

- Схема установленных планировочных условий и ограничений с указанием их нарушений, М 1:2000.

- Схема обеспеченности территории разработанной документацией.

- Фрагменты карт территориальных зон по Карте градостроительного зонирования.

#### Мероприятия по реализации градостроительной документации, установленные нормативно-правовыми актами Баженовского сельского поселения.

Пояснительная записка

Включает характеристику требований, установленных на данную территорию Целевыми программами, правовыми актами Баженовского сельского поселения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, планами, программами развития организаций. Анализ распорядительных документов, целевых программ сохранения и развития предприятий и организаций, предложения по внесению в них изменений

#### Комплексная оценка предпосылок и тенденций развития территории (свод).

Пояснительная записка

Включает характеристику составляющих и комплексную оценку направленности развития территории, в т. ч.:

- соответствия использования территории требованиям, установленным в зонах с особыми условиями использования территории;

- соответствия территории требованиям действующих нормативов градостроительного проектирования и градостроительного зонирования;

- градостроительные требования к реорганизации территории, включая предложения по транспортному обслуживанию территории и инженерному обеспечению (отражаются на эскизных предложениях планировочного решения);

- выводы о необходимых изменениях использования территории и застройки, в том числе об изменениях фактического функционального использования территории, о необходимости резервирования земель для государственных и муниципальных нужд;

- укрупненные технико-экономические показатели;

- укрупнённый экономический расчёт затрат на реализацию проектных предложений, в том числе на создание инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, связанной со строительством новых объектов, (по вариантам).

- анализ соответствия проектных предложений Генеральному плану д. Субботина;

- выводы о необходимости и целесообразности внесения изменений в ранее утвержденную документацию и распорядительные документы.

Графические материалы:

- Схема комплексной оценки градостроительных предпосылок развития территории, М 1:2000.

- Эскизное предложение планировочного решения, М 1:2000 (Необходимость разработки дополнительных вариантов уточняется по результатам Рабочего рассмотрения в Администрации Баженовского сельского поселения).

- План границ участков территории планируемого размещения объектов для государственных и муниципальных нужд, М 1:2000 (при необходимости).

- Презентация по проекту планировки территории, включая 3D модель архитектурно-планировочного решения или фото с макета.

Предложения по планировочной организации территории (включая транспортное обслуживание и инженерное обеспечение) выполнять:

- с учётом материалов Генерального плана Баженовского сельского поселения применительно к территории д. Субботина, и с учётом предложений по размещению объекта культуры городского уровня;

- с учетом фактического состояния озеленения территории и обеспечения сохранения ценных природных объектов;

#### Визуально-ландшафтный анализ территории

Пояснительная записка и графические материалы включают:

- градостроительную характеристику территории исследования;

- анализ композиционного взаимодействия проектируемой застройки с ценными фрагментами историко-градостроительной среды;

- компьютерное моделирование развития градостроительной ситуации;

- рекомендации по высотным параметрам проектируемой застройки.

Подготавливается с учетом предложений по планировочному решению территории и в соответствии с «Методическими рекомендациями и инструкцией по проведению визуально-ландшафтного анализа».

### Подготовка материалов по обоснованию проекта планировки территории по выбранному варианту планировочного решения по тематическим разделам

#### Планировочная организация территории.

Пояснительная записка

Включает характеристику мероприятий, в т. ч.:

- Перечень целей и задач развития территории, подготовки на основании комплексной оценки проблем и предпосылок развития территории проекта планировки.

- Перечень мероприятий, обеспечивающих достижение целей и решения задач развития  территории:

- по выделению территорий преимущественного сохранения сложившейся планировки и застройки, и территорий преимущественной реорганизации, в том числе описание границ территорий размещения объектов государственных и муниципальных нужд;

- по формированию элементов планировочной структуры в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования в деревни Субботина.

- по выделению территорий/участков разработки документации по планировке территории (проектов межевания (при необходимости), градостроительных планов земельных участков) и проектной документации (по объектам капитального строительства и благоустройству территории).

- прогноз численности «дневного» населения и трудовых ресурсов;

- предложения по размещению объектов социальной инфраструктуры по элементам проектируемой территории с учетом распределения зон концентрации «дневного» населения;

- Характеристика предложений по мероприятиям и очередности их реализации по проекту планировки территории.

- Характеристика объемов застройки с различными видами разрешенного использования, параметров баланса территории (по соотношению площадей застроенных, незастроенных и не подлежащих застройке участков территорий различного назначения, в том числе рекреационных территорий общего пользования).

- Характеристика предложений по межеванию территории.

Табличные материалы:

- Проектный баланс территории проекта планировки.

- Основные показатели планируемого развития территории - объекта подготовки проекта планировки территории.

Примечание: При составлении сводного баланса и таблиц основных показателей планируемого развития территории объекта подготовки проекта планировки территории,  привести их показатели в сравнении со значениями соответствующих показателей по существующему положению.

- Мероприятия по реализации проекта планировки территории, включая мероприятия на территориях за границами его подготовки, с предложениями по срокам их реализации.

Таблицы к межеванию территории.

- Перечень нежилых объектов, подлежащих сносу, включающий следующие данные: адрес, год постройки, этажность, функциональное назначение, общая площадь, ведомственная принадлежность.

Графические материалы:

- Предложения по планировочной организации территории, М 1:2000 (по выбранному варианту).

- План участков территории размещения, реконструкции объектов капитального строительства федерального и регионального значения, М 1:2000.

- Предложения по очередности реализации проекта планировки территории, М 1:2000 (при необходимости).

- Предложения по межеванию территории, М 1:2000.

- Схема размещения объектов социальной инфраструктуры на проектируемой территории (по выбранному варианту), М 1:2000.

Предложения по планировочной организации территории (включая транспортное обслуживание и инженерное обеспечение) выполнять с учетом фактического состояния озеленения территории и обеспечения сохранения ценных природных объектов.

#### Состояние окружающей среды (прогноз).

Пояснительная записка

Включает прогноз изменения компонентов окружающей среды при реализации намечаемой хозяйственной деятельности:

- гидрогеологические условия;

- зеленые насаждения;

- водные объекты;

- атмосферный воздух;

- акустический режим территории;

- система обращения с отходами.

.Предложения по разработке проектов по установлению СЗЗ от сохраняемых и проектируемых объектов (при необходимости).

Графические материалы:

- Схема комплексной оценки перспективного состояния окружающей среды; М 1:2000

- Схема основных мероприятий по охране окружающей среды, М 1:2000.

#### Развитие комплекса природных и озелененных  территорий

Пояснительная записка включает:

- характеристику мероприятий по выделению территорий планируемого резервирования земель для развития комплекса природных и озелененных территорий;

- характеристика параметров планируемого развития территорий комплекса природных и озелененных территорий.

Графические материалы (при необходимости):

- Схема предлагаемых к установлению границ комплекса природных и озелененных территорий, М 1:2000.

- Схема основных природоохранных, озеленительных, благоустроительных мероприятий на проектируемой территории, М 1:2000.

#### Транспортное обслуживание территории (проект)

Пояснительная записка включает:

- определение величины въезда и выезда населения и работающих в утренний час «пик» с распределением по видам транспорта;

- загрузка линий пассажирского транспорта с учетом реконструкции прилегающих территорий;

- предложения и мероприятия по развитию наземного пассажирского транспорта и его инфраструктуры;

- расчет интенсивности движения и загрузки улично-дорожной сети транспортными потоками, построение цифрограммы величин транспортных потоков;

- организация пешеходного движения, размещение внеуличных и наземных пешеходных переходов;

- организация обслуживания территории и сохраняемых объектов грузовым транспортом (при необходимости);

- предложения и мероприятия по развитию магистральной и местной улично-дорожной сети с разработкой поперечных профилей на территорию;

- расчет плотности улично-дорожной сети по расчетным кварталам;

- предложения и мероприятия по развитию скоростного внеуличного транспорта;

- определение станций скоростного внеуличного транспорта, к которым будет осуществляться дополнительный подвоз населения;

- расчет потребности в гаражных объектах и автостоянках;

- характеристику параметров планируемого развития транспортной инфраструктуры.

Графические материалы:

- План границ линейных объектов транспортной инфраструктуры, являющихся границами функционально-планировочных образований,  М 1:2000.

- Схема организации движения транспорта и пешеходов с размещением остановочных пунктов общественного транспорта, мест хранения и паркирования легковых автомобилей, М 1:2000.

- Схема обслуживания района наземным общественным транспортом, М 1:10000.

- Схема развития улично-дорожной сети с выделением очередности строительства (проект), М 1:10000.

- Существующие и проектируемые поперечные профили основных магистралей и проездов. М 1:200.

Компьютерное моделирование дорожного движения (при необходимости).

#### Инженерное обеспечение территории (проект)

Пояснительная записка включает:

- определение перспективных инженерных нагрузок по видам инженерного обеспечения (по укрупненным показателям), с указанием величины высвобождаемой электрической мощности по ликвидируемым объектам, находящимся в собственности Баженовского сельского поселения (при наличии);

- разработка принципиальных предложений по инженерному обеспечению территории с установлением границ технических зон магистральных инженерных коммуникаций и размещением головных сооружений;

- предложения по переустройству инженерных коммуникаций для высвобождения территории под застройку;

- определение направлений трасс и параметров технических зон магистральных инженерных коммуникаций и участков размещения головных сооружений для формирования плана границ объектов инженерной инфраструктуры;

- предложения по участкам разработки проектной документации инженерных коммуникаций;

- предложения по этапам реализации мероприятий и обоснование их очередности.

Графические материалы:

- Сводный план инженерного обеспечения территории общегородскими коммуникациями и сооружениями, М 1:2000.

- План границ объектов инженерной инфраструктуры, М 1:2000 (выполняется с предложениями по закреплению красными линиями границ технических зон инженерных коммуникаций)

#### Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Пояснительная записка включает:

- расчет потребности в объектах двойного назначения, их количественных характеристик, и размещение объектов гражданской обороны на рассматриваемой территории;

- обоснование мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Графические материалы:

- Схема «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», М 1:2000.

- Схема «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», М 1:10000.

## ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

### Основные этапы разработки проекта планировки

Этап 1. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление отраслевых предпосылок развития территории.

Исполнитель организует обследование территории, осуществляет сбор исходных данных.

Исполнитель проводит обобщение и систематизацию исходных данных по результатам обследования территории, определяет достаточность состава собранных данных.

Исполнитель проводит анализ существующего состояния и использования территории. Результаты анализа излагаются по тематическим разделам.

Исполнитель представляет заказчику материалы, скомплектованные по тематическим разделам.

По результатам выполнения этапа может быть принято решение о корректировке Технического задания.

Этап 2. Комплексная оценка градостроительных предпосылок развития территории (с учетом работы, выполненной по отдельному техническому заданию, в соответствии с постановлением Главы Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»).

Исполнитель проводит комплексную оценку градостроительных предпосылок; выявляет тенденции развития территории с выводами о необходимости изменения использования территории и застройки, в том числе об изменениях фактического использования территории, о необходимости резервирования земель для государственных и муниципальных нужд, обосновывает основные направления развития территории с укрупненными экономическими расчетами варианта (ов) градостроительного развития территории.

По итогам выполнения этапа проводится рассмотрение в Администрации Баженовского сельского поселения материалов по Комплексной оценке градостроительных предпосылок развития территории.

Исполнитель представляет Заказчику материалы раздела, электронную версию презентации проекта для рассмотрения на Градостроительно-земельной комиссии Баженовского сельского поселения.

Исполнитель представляет Заказчику электронную версию презентации проекта для рассмотрения на Градостроительно-земельной комиссии Баженовского сельского поселения.

Заказчик  электронную версию презентации проекта направляет на рассмотрение в теротдел Росреестра Байкаловского муниципального района.

Заказчиком по результатам подготовки вариантов градостроительного развития территории материалы выбранного варианта могут быть направлены на предварительное рассмотрение в Администрацию сельского поселения.

По результатам выполнения этапа может быть принято решение о корректировке Технического задания.

Этап 3. 	Разработка материалов по обоснованию проектных предложений по выбранному варианту планировочного решения, по тематическим разделам.

Исполнитель разрабатывает материалы по обоснованию  проектных предложений по выбранному варианту планировочного решения и представляет Заказчику материалы, скомплектованные по тематическим разделам.

Этап 4.  Подготовка проекта планировки территории и материалов к проведению согласований и публичных слушаний.

Исполнитель разрабатывает проект планировки территории в составе, предусмотренном Техническим заданием, готовит материалы к проведению публичных слушаний (в т.ч. на электронном носителе) и при необходимости материалы дополнительных приложений к проекту постановления Главы Баженовского сельского поселения для проведения согласований. Представляет Заказчику работу в полном объеме.

Заказчик после рассмотрения на комиссии направляет материалы на проведение публичных слушаний.

Этап 5. 	Оформление проекта постановления Главы Баженовского сельского поселения об утверждении проекта планировки территории и рассылка материалов на согласования. Корректировка материалов по замечаниям согласующих организаций.

Заказчик готовит проект постановления Главы Баженовского сельского поселения об утверждении проекта планировки территории и после рассмотрения на Градостроительно-земельной комиссии направляет его на согласование вместе с проектом планировки территории, который является приложением к постановлению.

Исполнитель принимает участие в публичных слушаниях.

Исполнитель с участием Заказчика снимает замечания согласующих организаций и подготавливает материалы проекта планировки территории для завершения согласований.

Заказчик принимает материалы по обоснованию для проверки материалов на соответствие Генеральному плану деревни Субботина, действующим нормативам проектирования, требованиям определяемым наличием зон с особыми условиями использования территорий.

Заказчик вносит изменения в текстовую часть проекта постановления Главы Баженовского сельского поселения об утверждении проекта планировки территории и обеспечивает выпуск распорядительного документа.

Исполнитель откорректированные материалы итогового варианта проекта планировки территории в полном объеме (включая материалы по обоснованию) предоставляет Заказчику.

### Формы представления материалов проекта планировки, требования к оформлению комплектации и передача материалов проекта планировки.

Промежуточные материалы проекта планировки территории представляются Заказчику скомплектованные по тематическим разделам (после выполнения этапов 1, 2, 3, 4) на бумажном носителе и в электронном виде в соответствии с требованиями, изложенными в приложении к техническому заданию.

Проект готовится на бумажном носителе и электронном виде, в количестве экземпляров, необходимом для проведения согласований.

Графические материалы разрабатываются в масштабах, установленных настоящим Техническим заданием для проведения согласований, выводятся на бумажный носитель в масштабе, определяемом Исполнителем.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории на этапе проведения согласований комплектуются по разделам и передаются Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1-м экземпляре на электронном носителе.

Материалы приложений к проекту постановления Главы Баженовского сельского поселения об утверждении проекта планировки территории передаются Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде.

После утверждения проекта планировки территории проект с обосновывающими материалами (в полном объеме) выпускается:

на бумажном носителе в 4-х экземплярах, в том числе:

- Заказчику – 3 экз. для архива;

- Исполнителю – 1 экз. для архива;

на электронном носителе, который передаётся в отдел архитектуру для ведения информационных ресурсов

Электронная версия проекта выполняется в соответствии с Приложением к Техническому заданию.

Для рассмотрения на Градостроительно-земельной комиссии выполняется электронная версия презентации проекта, включающая визуализацию проектных предложений планировочного решения.

Для проведения публичных слушаний Исполнителем готовятся демонстрационные материалы проекта планировки территории (в составе части 2 технического задания) в виде электронных слайдов для проведения презентации проекта планировки территории.

### Перечень согласующих организаций

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ

### Объемы финансирования работ

Финансирование работ осуществляется в соответствии с расчетом стоимости работ, договором и календарным планом.

Проведение согласований и оплата заключений согласующих организаций (при необходимости) включается в стоимость работ.

### Порядок внесения изменений и дополнений в техническое задание

Изменения в Техническое задание могут быть внесены после выполнения этапов 1 «Систематизация исходных данных» и 2 «Комплексная оценка градостроительных предпосылок», оформляются дополнительным соглашением и утверждаются Заказчиком.

| Заказчик: | Исполнитель |
| --- | --- |
| Глава Байкаловского муниципального района __________________________ /А.А. Жуков/ МП | Генеральный директор ОАО «Уралграждан проект ____________________/ А. И. Чугункин/ МП |

Приложение 4

к муниципальному контракту № ______ 2013 г

(дата)